Утверждаю:

Директор МУП « Благоустройство

и озеленение»

# С.В. Украинский

# «31 »  марта   2015 г.

# Раздел I. Стандарт предоставления коммунальных услуг

## Глава 1. Общие положения

- Настоящий стандарт предоставления коммунальных услуг распространяется на коммунальные услуги, оказываемые собственникам жилых и нежилых помещений.

- Настоящий стандарт разработан в соответствии с ГОСТами и СНиПами Российской Федерации и устанавливает общие требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг.

- Стандарт применяется организациями и индивидуальными предпринимателями (далее - исполнителями), оказывающими коммунальные услуги.

## Глава 2. Нормативные ссылки

- В стандарте использованы ссылки на следующие стандарты Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги;

- ГОСТ 8.156-83. Государственная система измерений. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки;

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия;

- ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системе электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ 20448-90. Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия;

- ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83). Стандартные напряжения;

- ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения;

- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля;

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение;

- СНиП 2.08.01-89. Жилые здания;

- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

## Глава 3. Определения

- В настоящем стандарте применяют следующие термины:

- коммунальные услуги - действия или деятельность исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии, горячей воды, а также водоотведению;

- исполнитель - предприятие, организация или предприниматель, оказывающие услугу потребителю;

- потребитель - юридические и физические лица, использующие жилищно-коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурса изделия или его составных частей;

- техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

- эксплуатация - стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

## Глава 4. Общие технические требования

- Коммунальные услуги должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.

- Потребительские свойства и режим предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения должны соответствовать составу выполняемых услуг, периодичности и срокам, в течение которых исполнитель должен их выполнять, и действующим стандартам и нормативам.

- Потребительские свойства и режим оказания услуг по предоставлению электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды, канализации должны обеспечивать:

- безопасность потребления в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления;

- непрерывность потребления.

- Для безопасного потребления услуг должно быть обеспечено соответствие свойств и характеристик:

- электрической энергии - требованиям ГОСТ 13109 и ГОСТ 29322;

- питьевой воды - требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01;

- сетевого газа - требованиям ГОСТ 5542;

- сжиженного газа - требованиям ГОСТ 20448;

- горячей воды - требованиям ГОСТ Р 51232.

- Поставка потребителю электрической и тепловой энергии, воды и газа должна осуществляться в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления, исходя из проектных возможностей инженерных систем.

- Оказание услуг по предоставлению потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды должно быть постоянным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», за исключением времени перерывов:

1) для проведения ремонтных и профилактических работ;

2) в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, не зависящими от исполнителей.

- Внутридомовые электрические сети, электротехническая арматура и электрооборудование, водопроводные и канализационные системы, отопительное оборудование, арматура и сети отопления и горячего водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования при физическом износе 61% и более в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р), утвержденными приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 года №446, подлежат полной замене.

- При эксплуатации внутридомовых электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования, водопроводных и канализационных систем, отопительного оборудования, арматуры и сетей отопления и горячего водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования должна быть обеспечена техническая и информационная совместимость оборудования и приборов учета с соответствующими наружными системами, а также системами сбора, обработки и передачи данных о потреблении воды, тепловой и электрической энергии, газа.

# Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования должны соответствовать требованиям Положения об организации и проведении  реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры СССР от 23 ноября 1988 года № 312, и приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Время перерыва в предоставлении электрической энергии потребителю при аварийных ситуациях не должно превышать:

1) при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания - времени, необходимого для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной бригады;

2) при наличии одного источника питания - 1 сутки.

- При оказании услуг исполнителем сопротивление изоляции электрических сетей и электротехнической арматуры должно быть не менее 0,5 МОм.

- Число работающих светильников наружного освещения должно быть не менее 90% от числа установленных.

# Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и канализации должны соответствовать требованиям Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры СССР от 23 ноября 1988 года № 312, и Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 года № 168.

- Время ликвидации аварий на наружных трубопроводах водоснабжения не должно превышать сроки, установленные СНиП 2.04.02 для различных категорий централизованных систем водоснабжения.

- Нормы расхода воды и стоков внутридомовых санитарных приборов должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.01. Отклонения максимальных расходов воды санитарными приборами допускаются в размере не более 10%.

- Внутренний водопровод зданий должен быть герметичен при давлении 1 МПа.

- Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 0,1 МПа в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.

- Канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении до 0,1 МПа.

- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.08.

- Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания, коммунальные гостиницы и прочие коммунальные места проживания, должно быть не более 0,005 МПа.

- Внутридомовое газовое оборудование и газопроводы подлежат замене в соответствии с требованиями постановления Госгортехнадзора РФ от 27 мая 2003 года № 40 «Об утверждении правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».

# Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления и горячего водоснабжения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13 декабря 2000 года № 285, и Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, утвержденных приказом Минстроя России от 11 ноября 1992 года № 251.

- Продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения при аварийных ситуациях должна определяться допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

1) не более 16 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 °C;

2) не более 8 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 °C;

3) не более 4 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 °C.

- В отапливаемых помещениях жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должна быть обеспечена температура воздуха в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01.

- Температура горячей воды в точках водоразбора у потребителей должна быть от 50 до 75 °C.

## Глава 5. Методы контроля

- Для контроля характеристик и свойств коммунальных услуг, предоставляемых исполнителями, следует использовать следующие методы:

- визуальный контроль (осмотр зданий и сооружений, применяемого оборудования, помещений для хранения материалов и пр.);

- аналитический (анализ документации - содержание договоров, актов проверки на прочность и герметичность коммуникаций, актов сдачи-приемки ремонтных работ, журналов диспетчерских служб и других документов);

- социологический (опрос или интервьюирование потребителей и др.);

- инструментальный контроль (проверка коммуникаций, режимов работы санитарных приборов и оборудования, показателей температурного и влажностного режима, анализ проб отбора воды и пр.).

- Требования главы 4 проверяют в организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и у потребителей.

- Указанные требования должны соответствовать правовым нормам действующего жилищного законодательства, а также требованиям стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, технической документации на жилищно-коммунальные услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления жилищных услуг

## Глава 1. Общие положения

- Настоящий стандарт предоставления жилищных услуг  (далее - стандарт) распространяется на жилищные услуги, оказываемые собственникам жилых и нежилых помещений.

- Настоящий стандарт разработан в соответствии с ГОСТами и СНиПами Российской Федерации и устанавливает общие требования к качеству предоставляемых жилищных услуг.

- Стандарт применяется организациями и индивидуальными предпринимателями (далее - исполнителями), оказывающими жилищные услуги.

## Глава 2. Определения

- В настоящем стандарте применяют следующие термины:

1) аварийное обслуживание - комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности потребителей;

2) вид жилищно-коммунальных услуг - совокупность однородных жилищно-коммунальных услуг, характеризующихся общими технологическими признаками;

3) диспетчерское обслуживание - комплекс операций по приему, регистрации, учету заявок потребителей  на оказание жилищно-коммунальных услуг и контролю за их исполнением;

4) доля участия - доля собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержание, текущий и капитальный ремонт, в других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме;

5) жилищный или жилищно-строительный кооператив - добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме;

6) жилищное законодательство - состоит из Жилищного кодекса, принятых в соответствии с ним других федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

7) жилищно-коммунальные услуги - услуги исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния многоквартирного дома (далее - МКД), вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды;

8) жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений;

9) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование;

10) жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

11) жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства) и может быть в форме жилого дома, части жилого дома, квартиры, части квартиры или комнаты;

12) жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

13) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

14) капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления ресурса МКЖ (оборудования, коммуникаций) с заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые;

15) квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

16) комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире;

17) коммунальные ресурсы - холодная и горячая вода, стоки, сетевой газ, бытовой газ в баллонах, электрическая и тепловая энергия, твердое топливо, используемые управляющей организацией для предоставления собственнику коммунальных услуг;

18) многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. МКД содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

19) нежилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом, находится в составе МКД и отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также используется физическими или юридическими лицами в строгом соответствии с его назначением;

20) объект жилищных прав - жилые помещения;

21) общее имущество - имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых помещений, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением и следующие их судьбе;

22) общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме - орган МКД;

23) прилегающая территория часть территории общего пользования шириной не более 5 метров (если иное не установлено настоящим Законом или муниципальными правовыми актами), непосредственно примыкающая по периметру к земельным участкам, зданиям и другим объектам, принадлежащим физическим или юридическим лицам;

24) реконструкция - комплекс операций по переустройству действующего МКД  (оборудования, коммуникаций) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей, условий эксплуатации и охраны окружающей среды;

25) санитарное содержание - уборка мест общего пользования, уборка мест придомовой территории, уход за зелеными насаждениями;

26) собственник помещений - физическое или юридическое лицо, Российская Федерация, Костромская область, муниципальное образование,  владеющие на праве собственности жилым и/или нежилым помещением в многоквартирном доме, имеющее право на долю в общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;

27) текущий ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности МКД (оборудования, коммуникаций), частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры в объеме, установленном нормативной и технической документацией;

28) техническое обслуживание общего имущества МКД - работы по контролю за состоянием общего имущества МКД, поддержанию его в исправности, работоспособности, наладке, регулированию и подготовке к сезонной эксплуатации.

29) товарищество собственников жилья - некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в МКД;

30) управление многоквартирным домом - комплекс услуг и работ, обеспечивающий благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме;

31) управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, уполномоченные общим собранием собственников МКД на выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг;

32) услуги по санитарной очистке жилищного фонда и придомовых территорий - услуги исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего санитарно-гигиенического состояния жилищного фонда и придомовых территорий;

33) участники жилищных отношений - граждане, юридические лица, Российская Федерация,  муниципальные образования;

34) физический износ МКД - показатель, характеризующий изменение технического состояния по сравнению с первоначальным состоянием.

## Глава 3. Требования к содержанию общего имущества МКД

- Требования к содержанию общего имущества МКД распространяется на оказываемые услуги и выполняемые работы собственникам жилых и нежилых помещений по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД).

- Требования к содержанию общего имущества МКД применяется при предоставлении услуг и выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД.

- Основанием для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД является договор между управляющей организацией и собственниками помещений в МКД.

- Договоры с собственниками помещений оформляются в письменной форме и должны содержать следующие условия: момент начала исполнения обязательств; перечни работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; порядок изменения такого перечня; перечень коммунальных услуг, предоставляемых заявителем; размер платы за жилищно-коммунальные услуги; порядок внесения такой платы; состав общего имущества, подлежащий управлению; порядок осуществления контроля за выполнением взятых заявителем обязательств.

## Глава 4. Состав общего имущества МКД

- В состав общего имущества включаются:

1) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,  коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

2) крыши;

3) ограждающие несущие конструкции МКД (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

4) ограждающие ненесущие конструкции МКД, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

5) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

6)  земельный участок, на котором расположен МКД и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

7) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного МКД, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен МКД;

8) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

9) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

10) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, автоматически  запирающихся устройств дверей подъездов МКД, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

- Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены МКД, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в МКД.

- Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

- При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.

- В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества, содержащихся в Реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского учета управляющих или иных организаций, технической документации на МКД приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.

Глава 5. Требования к содержанию общего имущества МКД

- Общее имущество должно содержаться в соответствии с договорами между управляющей организацией и собственниками помещений в МКД.

- Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения МКД включает в себя:

1) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

2) освещение помещений общего пользования;

3) обеспечение установленных законодательством температуры и влажности в помещениях общего пользования;

4) уборку земельного участка, входящего в состав общего имущества;

5) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

6) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством о пожарной безопасности;

7) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого МКД объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

8) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого МКД объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

- Собственники помещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества (далее соответственно - услуги, работы) с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом.

- Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании договора для проведения строительно-технической экспертизы, или ответственными лицами, являющимися должностными лицами органов управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (далее - ответственные лица) или управляющей организацией, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы.

- Результаты осмотра общего имущества оформляются актом осмотра, который является основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества (элементов общего имущества) требованиям законодательства, требованиям обеспечения безопасности граждан, а также о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений) (далее - акт осмотра).

- В состав услуг и работ не входят:

1) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования;

2) утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования;

3) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков.

- Надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом обеспечивается:

1) собственниками помещений - путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией либо путем заключения договора о содержании и ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы (при непосредственном управлении многоквартирным домом);

2) товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (при управлении многоквартирным домом) - путем членства собственников помещений в указанных организациях или путем заключения собственниками помещений, не являющимися членами указанных организаций, договоров о содержании и ремонте общего имущества с этими организациями.

- Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.

- Текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов).

- Если физический износ общего имущества достиг установленного законодательством о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, что подтверждается предписанием, выданным органами государственной власти, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, собственники помещений обязаны немедленно принять меры по устранению выявленных дефектов.

- Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений для устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, а также при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества (в том числе ограждающих несущих конструкций МКД, лифтов и другого оборудования).

- Факт достижения общим имуществом уровня установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности устанавливается собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого факта в акте осмотра, а также соответственно органами государственной власти, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда в соответствии с законодательством.

Глава 6. Контроль за содержанием общего имущества МКД

- Государственный контроль за содержанием общего имущества осуществляется органами государственной власти в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.

- Собственники помещений в соответствии с условиями договора или учредительными документами товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива вправе:

1) получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ. В договоре указанный срок может быть уменьшен;

2) проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

3) требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

- Собственники помещений несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством.

- Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством и договором.

Глава 7. Перечень работ по техническому обслуживанию

общего имущества МКД

- Проведение осмотров:

1) частичные - предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

2) общие осмотры - весенние и осенние;

3) внеочередные (неплановые) осмотры - проводятся после обильных снегопадов, ливней, ураганных ветров, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

- Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, включают следующее:

1) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, притирка пробочных кранов, набивка сальников), укрепление трубопроводов;

2) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции; замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов отопления в местах общего пользования их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);

3) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена или ремонт розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки);

4) проверка исправности канализационных вытяжек;

5) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

6) прочистка канализационных стояков и лежаков;

7) промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли.

8) смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, подвалах и чердаках.

- Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период, включают следующее:

1) укрепление водосточных труб, колен и воронок;

2) снятие пружин на входных дверях;

3) консервация системы центрального отопления;

4) работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков;

5) осмотр кровель, фасадов и полов в подвалах.

- Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период, включают следующие:

1) укрепление оконных и балконных проемов в местах общего пользования;

2) замена разбитых стекол окон, дверей и стеклоблоков  в местах общего пользования (до 5 м2);

3) укрепление и ремонт парапетных ограждений;

4) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

5) проверка наличия тяги и прочистка дымовентиляционных каналов;

6) заделка продухов в цоколях зданий;

7) ремонт и постановка пружин на входных дверях.

- Прочие работы:

1) регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования;

2) подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации;

3) удаление с крыш снега и наледей 1 раз в зимний период;

4) очистка кровли от мусора, грязи, листьев 1 раз в летний период;

5) обслуживание мусоропроводов (при наличии);

6) хранение и ведение технической документации по многоквартирному жилому дому;

7) заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД с подрядными организациями;

8) осуществление контроля за качеством выполняемых подрядными организациями работ;

9) подготовка предложений о проведении капитального ремонта.

- Благоустройство и уборка прилегающей территории:

1) зимняя уборка:

подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см (1 раз в сутки в дни снегопада);

двигание свежевыпавшего снега  толщиной слоя до 2 см (через 2 часа во время снегопада);

очистка от наледи и льда крылец и пешеходных дорожек (по мере образования);

посыпка территории песком или смесью песка с хлоралами (1 раз в сутки во время снегопада);

очистка территории от снега наносного происхождения (1 раз в сутки без снегопада);

очистка урн от мусора (1 раз в 2 суток);

сбор мусора (1 раз в сутки).

2) летняя уборка:

подметание территорий в дни без осадков (1 раз в сутки);

окос травы (3 раза за летний период);

прогребка газонов (1 раз в неделю);

очистка урн от мусора (1 раз в сутки);

сбор мусора (1 раз в сутки).

- Диспетчерское обслуживание.

- Аварийное обслуживание.

- Обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Глава 8. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД

- При текущем ремонте конструкций, инженерных систем, инженерного оборудования в составе общего имущества МКД осуществляется замена не более 50% каждой конструкции, инженерной системы, инженерного оборудования.

- Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию общего имущества МКД с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет. При этом должны учитываться конструктивные решения, техническое состояние, режим эксплуатации, природно-климатические условия.

- Планы текущего ремонта должны составляться с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке МКД к эксплуатации в сезонных условиях.

- Приемка законченного текущего ремонта МКД должна осуществляться комиссией в составе представителей управляющей компании, подрядных организаций и собственников помещений МКД.

- В МКД, намеченных к производству капитального ремонта в течение ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать подготовкой к весенне-летней и зимней эксплуатации, наладкой инженерного оборудования.

- В перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД входит следующее:

- в отношении фундаментов и стен подвальных помещений:

заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей;

устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен;

восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных помещений;

пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд;

усиление (устройство) фундаментов под инженерное оборудование;

смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов или стульев под деревянными зданиями, зданий со стенами из прочих материалов;

устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков;

ремонт приямков, входов в подвал;

замена отдельных участков отмосток по периметру зданий;

герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья;

установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями;

- в отношении стен:

заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 м2;

герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;

пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд;

смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен;

восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

постановка на раствор отдельных выпавших камней;

утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;

прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств;

- в отношении перекрытий:

временное крепление перекрытий;

частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междублочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок), восстановление засыпки, антисептирование и противопожарная защита древесины;

заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска;

дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки;

- в отношении крыш:

усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатом и обрешетки;

антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;

все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов, включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д.;

укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКЖ);

частичная замена рулонного ковра;

замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель;

укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др.;

устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель;

замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков;

очистка кровли от снега и наледи (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

- в отношении оконных и дверных заполнений, светопрозрачных конструкций:

смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

постановка доводчиков, пружин, упоров и пр. (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

смена оконных и дверных приборов;

замена разбитых стекол, стеклоблоков (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

врезка форточек;

- в отношении перегородок:

укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок;

заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков;

заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.;

- в отношении лестниц, балконов, крылец, зонтов, козырьков над входами в  подъезды, балконов верхних этажей:

заделка выбоин, трещин ступеней и площадок;

замена отдельных ступеней, проступай, подступенков;

частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий;

частичная замена элементов деревянных лестниц;

заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит;

восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью;

восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей;

частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений;

ремонт входных тамбуров;

- в отношении полов:

замена отдельных участков покрытия полов;

заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы;

сплачивание дощатых полов;

- в  отношении внутренней отделки:

восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами;

все виды штукатурно-малярных работ;

- в  отношении наружной отделки:

пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов;

восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки;

укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей;

масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, пергой, цоколя;

восстановление домовых знаков и наименований улиц;

- в  отношении центрального отопления:

смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры;

установка воздушных кранов;

утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов;

замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности;

восстановление разрушенной тепловой изоляции;

гидравлическое испытание и промывка системы;

промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления;

регулировка и наладка систем отопления (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

замена контрольно-измерительных приборов;

- в  отношении вентиляции:

смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов;

замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования;

ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб;

ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления;

- в  отношении водопровода, канализации и горячего водоснабжения:

уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

смена запорной арматуры;

утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках;

замена внутренних пожарных кранов;

ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности;

антикоррозийное покрытие, маркировка;

ремонт или замена регулирующей арматуры;

промывка систем водопровода, канализации;

замена контрольно-измерительных приборов;

- в  отношении электротехнических устройств:

замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др. (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

замена вышедших из строя светильников (кроме работ, предусмотренных по техническому обслуживанию общего имущества МКД);

замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий;

замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств;

замена приборов учета;

подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС;

ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии;

ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий;

восстановление цепей заземления;

замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации;

- в  отношении внешнего благоустройства:

восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок;

ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.;

оборудование площадок для выгула животных;

- Прочие работы:

установка на инженерных сетях и инженерном оборудовании приборов регулирования, учета и систем контроля;

укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал;

восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др.;

укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей;

устройство и ремонт замочно-переговорных устройств;

замена или укрепление затворов мусоропроводов, установка приспособлений для прочистки стволов;

наладка всех видов внутридомового оборудования.

Раздел III. Примерные нормативы численности персонала организаций, обслуживания, обеспеченности техническими средствами, инструментом и нормы времени на содержание и ремонт жилищного фонда

Глава 1. Нормативы численности рабочих основных рабочих профессий организаций, осуществляющих управление жилищным фондом

| № п/п | Наименование профессии | Единица измерения | Норматив численности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дворник | 1000 м2 общей придомовой территории | 0,67 – при зимней уборке 0,42 – при летней уборке |
| 2. | Кровельщик | 1000 м2 площади кровли | 0,068 |
| 3. | Плотник | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,023 |
| 4. | Столяр строительный | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,025 |
| 5. | Каменщик | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,017 |
| 6. | Бетонщик | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,0037 |
| 7. | Маляр | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,0227 |
| 8. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,00612 |
| 9. | Облицовщик-плиточник | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,0043 |
| 10. | Облицовщик строительными материалами | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,00046 |
| 11. | Слесарь строительный | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,0008 |
| 12. | Стекольщик | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,027 |
| 13. | Штукатур | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,0197 |
| 14. | Электрогазосварщик | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,0163 |
| 15. | Подсобный рабочий | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,0263 |
| 16. | Слесарь-сантехник | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,035 |
| 17. | Электромонтер по ремонту электрооборудования | 1000 м2 общей площади жилищного фонда | 0,009 |

Глава 2. Норма обеспеченности коммунальной техникой и средствами малой механизации для содержания территории домовладений

| Наименование малой механизированной техники | Единица измерения | Потребность на 1000 м 2 площади |
| --- | --- | --- |
| 1. Тротуароуборочная машина (коммунальная машина) | шт./час | 0,03 |
| 2. Снегоуборочные мотоблоки | шт./час | 1,05 зимней уборочной площади |
| 3. Триммеры, газонокосилки | шт./час | 0,76 летней окашиваемой площади |

Глава 3. Нормы обеспеченности уборочным инвентарем

- При зимней ручной уборке территорий домовладений:

| N п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного дворника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Движок | шт./год | 1 |
| 2. | Емкость для смеси песка | шт./5 лет | 1 |
| 3. | Лом | шт./5 лет | 1 |
| 4. | Лопата штыковая | шт./2 года | 1 |
| 5. | Лопата совковая | шт./2 года | 1 |
| 6. | Метла березовая | шт./год | 70 |
| 7. | Пескопосыпочный механизм | шт./год | 1 |
| 8. | Сито строительное | шт./2 года | 1 |
| 9. | Скребок | шт./год | 1 |
| 10. | Тележка | шт./2 года | 1 |

- При летней ручной уборке территорий домовладений:

| N п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного дворника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведро | шт./3 года | 1 |
| 2. | Грабли | шт./3 года | 1 |
| 3. | Лопата совковая | шт./год | 1 |
| 4. | Метла березовая | шт./год | 53 |
| 5. | Метла с синтетическим ворсом | количество определяется в соответствии с сертификатом |
| 6. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20л | шт./год | 365 |
| 7. | Тележка | шт./2 года | 1 |
| 8. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 1 |
| 9. | Щетка | шт./год | 4 |
| 10. | Швабра | шт./год | 1 |

##### Глава 4. Нормы времени и нормы обслуживания  по уборке придомовых  территорий

##### Нормы времени и нормы обслуживания  для  дворников при ручной уборке придомовых территорий в зимний период

###### 1) подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами:

Состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

| Вид территории | Нормы времени на 1000 м2 территории, мин. | Нормы обслуживания территории в м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| С усовершенствованным покрытием | 280 | 1500 |
| С неусовершенствованным покрытием | 340 | 1235 |

###### 2) транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки

Состав работ:

Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 64 мин.

###### 3) подготовка смеси песка с хлоридами

Состав работ:

Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 50 мин.

###### 4) посыпка территории

Состав работ:

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.

Профессия: дворник.

| Классы территории | Нормы времени на 1000 м2, мин. | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I (территория дворов) Территории дворов относятся к I классу. | 280 | 1500 |

###### 5) очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами

Состав работ:

Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.

Профессия: дворник.

| Классы территории | Нормы времени на 1000 м2, мин. | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I (территория дворов) | 4250 | 99 |

##### Нормы  времени  и нормы обслуживания на  уборку  территории  в  усиленном  режиме (при  обильном снегопаде):

###### 1) сдвигание свежевыпавшего снега

Состав работ:

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.

Профессия: дворник.

| Вид территории | Нормы времени на 1000 м2 территории, мин. | Нормы обслуживания территории в м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| С усовершенствованным покрытием | 400 | 1050 |
| С неусовершенствованным покрытием | 490 | 865 |

###### 2) очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега

Состав работ:

Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

| Классы территории | Нормы времени на 1 м2, мин. | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I (территория дворов) | 1,79 | 235 |

###### 3) очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

Состав работ:

Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

Профессия: дворник.

| Классы территории | Нормы времени на 1 м2, мин. | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I (территория дворов) | 6,55 | 64 |

###### 4) перекидывание снега и скола

Состав работ:

Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 24 мин.

Норма обслуживания - 17,5 м3

###### 5) сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш

Состав работ:

Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 35 мин.

###### 6) уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

Состав работ:

Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой.

Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

| Типы машин | Профессия | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3,5 | 7,0 | 8,0 |
|  |  | Норма обслуживания, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тротуароуборочные машины | Водитель автомобиля | 15100 | 30400 | 34700 |
| Машины дорожные | Водитель автомобиля | 30700 | 61400 | 70100 |
| Подметально-уборочные машины | Водитель автомобиля | 20000 | 40000 | 45700 |
| Машины универсальные уборочные | Тракторист | 31700 | 63500 | 72500 |

##### Нормы  времени  и нормы обслуживания c учетом механизированной уборки территорий от снега и наледи:

###### 1) подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см

Состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки.

Профессия: водитель автомобиля.

| Типы машин | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- |
|  | 3,5 | 7,0 | 8,0 |
|  | Норма обслуживания, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тротуароуборочные машины | 15600 | 31300 | 35700 |
| Машины дорожные | 31100 | 62300 | 71300 |
| Подметально- уборочные машины | 21200 | 42300 | 48400 |

###### очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см

Состав работ:

Срезание и сдвигание уплотненного снега плугом с одновременным подметанием щеткой.

Профессия: водитель автомобиля.

| Типы машин | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- |
|  | 3,5 | 7,0 | 8,0 |
|  | Норма обслуживания, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тротуароуборочные машины | 13200 | 26500 | 30200 |
| Машины дорожные | 29700 | 59600 | 68000 |
| Подметально- уборочные машины | 18600 | 37200 | 42500 |

###### 3) скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше              2 см.

###### Состав работ:

Скалывание льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью скалывающего оборудования, сдвигание скола в валы или кучи.

Профессия: тракторист.

| Типы машин | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Машины универсальные уборочные | 55440 |

###### 4) переброска снежного вала ротором

Состав работ:

Установка ротора у снежного вала. Переброска снега или скола.

Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

| Типы машин | Профессия | Норма выработки, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Снегоочистители | Водитель автомобиля | 29200 |
| Тротуароуборочные машины | Водитель автомобиля | 6850 |
| Машины универсальные уборочные | Тракторист | 12200 |

###### 5) погрузка снега универсальным погрузчиком

Состав работ:

Установка снегопогрузчика у снежного вала. Погрузка снега или скола на самосвалы.

Профессия: водитель автомобиля.

Норма выработки - 1568 куб. м.

###### 6) очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке

Состав работ:

Очистка вручную участков, не доступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Профессия: дворник.

| Классы территории | Нормы времени на 1000 м2, мин. | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | 80 | 5250 |
| II | 100 | 4200 |
| III | 120 | 3500 |

###### 7) укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки

Состав работ:

Укладка снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 15 мин.

###### 8) очистка контейнерной площадки в холодный период

Состав работ:

Очистка площадки от снега и наледи.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 4 мин.

Норма обслуживания - 117 м2.

##### Нормы времени и нормы обслуживания  для  дворников при ручной уборке  придомовых территорий в летний период:

###### 1) подметание территории

Состав работ:

Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

| Вид территории | Нормы времени на 1000 м2 территории, мин. | Нормы обслуживания территории, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| С усовершенствованным покрытием | 180 | 2400 |
| С неусовершенствованным покрытием | 220 | 1920 |

###### 2) уборка газонов

Состав работ:

Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

| Вид уборки | Нормы времени на 1000 м2, мин. | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | газоны средней засорен- ности | газоны сильной засорен- ности | газоны средней засорен- ности | газоны сильной засорен- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 700 | 1060 | 600 | 395 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 77 | 30430 |

К газонам средней засоренности относятся газоны, имеющие до 70% засоренности. При засоренности свыше 70% газоны считаются сильно засоренными.

###### поливка газонов из шланга

Состав работ:

Равномерная поливка газонов из шланга.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1000 м2 - 60 мин.

Норма обслуживания - 7000 м2.

###### погрузка мусора на автотранспорт вручную

Состав работ:

Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м3 - 47 мин.

###### 5) уборка контейнерных площадок

Состав работ:

Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м2 - 1,5 мин.

Норма обслуживания - 233 м2.

###### 6) окос травы

###### Состав работ: Сезонное выкашивание газонов

###### Профессия и разряд работ: Дворник 1 разряда

###### Периодичность работ: 3 раза за сезон

Норматив трудовых ресурсов

| Вид работ | Норма времени на 1000 м2 газонов чел. час. | Расход времени чел. час |
| --- | --- | --- |
| Окос травы | 3,96 | 297 |

##### Нормы времени и нормы обслуживания для  малой механизированной технике при уборке придомовых  территорий

##### Норматив потребности в малой механизированной технике для содержания придомовых территории многоквартирных домов

| Наименование малой механизированной техники | Нормы времени на 1000 м2 территории, мин. | Нормы обслуживания территории, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Снегоуборочные мотоблоки | 80 | 5512 |
| Триммеры, газонокосилки | 110 | 3990 |

Глава 5. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (с учетом оказываемых платных услуг, оказываемых вне рамок договорных отношений)

##### Нормы времени на работы по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения:

##### отопление:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протирка запорной арматуры без снятия с места. Перекрытие воды. Удаление сальника и старой набивки. Очистка сальника. Набивка сальника. Установка сальника на место с завертывание гаек. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля. Пуск воды. пробочный кран диаметром, мм: до 25 26 -50 клапан вентиля диаметром, мм: до 25 26-50 | 1 кран 1 вентиль | слесарь-сантехник | 3 | 0,48 0,72 0,26 0,39 |
| 2. | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Снятие крючка с выемкой деревянной пробки. Установка деревянной пробки в старое отверстие. Установка крючка. | 1 крепление | слесарь-сантехник | 3 | 0,16 |
| 3. | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки. Очистка пробки и секции от старой прокладки. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. Ввертывание пробки. | 1 пробка | слесарь-сантехник | 4 | 0,31 |
| 4. | Перегруппировка секций старого радиатора. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка нипелей | 1 секция | слесарь-сантехник | 2-4 | 0,36 |
| 5. | Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок и намоткой льняной пряди на сурике | 1 секция | слесарь-сантехник | 2-4 | 0,26 |
| 6. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. Открытие вентиля на воздухосборнике. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля. в радиаторном блоке Отвинчивание пробки, выпуск воздуха. Завинчивание пробки. | 1 стояк 1 радиаторный блок | слесарь-сантехник | 3 | 0,56 0,19 |
| 7. | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана | 1 кран | слесарь-сантехник | 3 | 0,5 |
| 8. | Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 100 м трубопровода | слесарь-сантехник | 3-5 | 1,42 |
| 9. | Мелкий ремонт изоляции. Очистка трубы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 см | 1 м трубопровода | изолировщик на термоизоляции | 2-3 | 0,33 |
| 10. | Осмотр системы центрального отопления. Внутриквартирные устройства. Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры | 1000 м2 жилой площади | слесарь-сантехник | 4 | 10,0 |
| 11. | Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок – подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | 1000 м2 осматриваемых помещений | слесарь-сантехник | 4 | 4,0 |

##### 2) водоснабжение, водоотведение:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водопроводного крана без снятия с места. Смена прокладок. Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка работы крана головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана. | 1 кран | Слесарь-сантехник | 3 | 0,18 |
| 2. | Набивка сальников. Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана. | 1 кран | слесарь-сантехник | 3 | 0,24 |
| 3. | Ремонт смесителя без снятия с места. Смена прокладок. Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной головки. Замена уплотнительной головки. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы смесителя. Вид смесителя: с душем без душа | 1 смеситель | слесарь-сантехник | 3 | 0,29 0,21 |
| 4. | Набивка сальников. Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной головки. Набивка сальника. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы смесителя. Вид смесителя: с душем без душа | 1 смеситель | слесарь-сантехник | 3 | 0,37 0,31 |
| 5. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разбора сгонов) | 1 соединение | слесарь-сантехник | 3 | 0,13 |
| 6. | Устранение засоров санитарных приборов. Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Прокачка санитарного прибора с помощью вантуза. Установка крышки ревизии. | 1 прибор | Слесарь -сантехник | 3 | 0,69 |
| 7. | Регулировка смывных бачков. Частичная разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка, регулировка и проверка бачка водой | 1 бачок | слесарь-сантехник | 3 | 0,39 |
| 8. | Укрепление расшатанного унитаза. Установка деревянных пробок в отверстие тафты. Закрепление унитаза шурупами. | 1 унитаз | слесарь-сантехник | 3 | 0,46 |
| 9. | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов. Снятие крышки сифона. Установка крышки. Отвинчивание колпачка сифона. Отсоединение сифона от санитарного прибора. Прочистка и промывка сифона и трубопроводов. Установка сифона на место. сифоны чугунные сифоны пластмассовые или латунные | 1 сифон | слесарь-сантехник | 3 | 0,34 0,42 |
| 10. | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов. Отвинчивание гаек присоединения. Замена прокладок. Завинчивание гаек. | 1 соединение | слесарь-сантехник | 3 | 0,27 |
| 11. | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи Диаметр труб, мм до 50 75 100 | 1 м трубопровода | слесарь-сантехник | 3 | 0,33 0,43 0,52 |
| 12. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Зачистка места заделки. Установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах. Диаметр трубопровода, мм: до 50 51 – 75 76 – 100 101 – 125 126 – 150 | 1 место | слесарь-сантехник | 3 | 0,37 0,45 0,53 0,61 0,69 |
| 13. | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков. Очистка поверхности патрубка с помощью металлической щетки и скребка от сухого битума и старого уплотнителя. Набивка сальника и уплотнителя стыков с заделкой битумной мастикой. | 1 патрубок | слесарь-сантехник | 3 | 0,53 |
| 14. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов | 100 квартир | слесарь-сантехник | 4 | 60 |

##### Нормы времени на работы по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (с учетом оказываемых платных услуг, оказываемых вне рамок договорных отношений):

##### отопление:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. Снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка средств крепления. Диаметр труб, мм: 15 20 25 32 40 50 | 1 участок | Слесарь-сантехник | 2-4 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 |
| 2. | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб. Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления. Диаметр труб, мм: 40 50 65 80 100 125 150 | 1 участок | слесарь-сантехник | 2-4 | 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 |
| 3. | Смена радиаторных блоков. Отсоединение радиаторного блока от трубопровода. Снятие радиаторного блока. Установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока, кг: до 80 160 240 | 1 радиаторный блок | слесарь-сантехник | 2-4 | 1,1 1,4 2,1 |
| 4. | Переборка секций радиаторного блока. 1) Отсоединение радиаторного блока от трубопровода. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей. Присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок. Присоединение радиаторного блока 2) Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов 3) Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 4) Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 секция | слесарь-сантехник | 3-4 | 0,77 3,1 1,3 0,12 |
| 5. | Ремонт насосов малой мощности. Снятие и установка бывшего в эксплуатации ручного насоса с его разборкой, прочисткой и сборкой, а также разборкой, прочисткой и сборкой отводной линии. Диаметр патрубка, мм: 25 40 50 | 1 насос | слесарь-сантехник | 3-5 | 7,0 9,0 10,1 |
| 6. | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки. Отсоединение от трубопровода. Снятие прибора с места. Полная разборка прибора. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей прибора. Проверка комплектности. Сборка прибора с набивкой сальников. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе. Припасовка дисков с изготовлением прокладок. Установка на место прибора. Проверка правильности установки. Диаметр задвижки, мм: 100 150 200 | 1 прибор | слесарь-сантехник | 2-4 | 4,1 5,4 8,0 |

2) водоснабжение, водоотведение:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Снятие средств крепления. Отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода с установкой креплений. Диаметр труб, мм: до 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 | 1 участок | Слесарь-сантехник | 2-4 | 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,5 |
| 2. | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб. Снятие средств крепления. Вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода с установкой креплений. Диаметр труб, мм: до 40 50 65 80 100 125 150 | 1 участок | слесарь-сантехник | 2-4 | 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 |
| 3. | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков. Снятие средств крепления. Расчеканка раструбов. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Зачеканка раструбов. Диаметр канализационного выпуска, мм: 50 100 150 | 1 участок | слесарь-сантехник | 3-5 | 1,0 1,3 1,6 |
| 4. | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Диаметр, мм: 50 100 вертикальных Диаметр, мм: 50 100 | 1 секция | слесарь-сантехник | 3-5 | 1,7 2,5 1,0 1,3 |
| 5. | Подчеканка раструбов канализационных труб. Расчистка верхнего слоя. Зачеканка раструба асбоцементным раствором. Диаметр труб, мм: до 50 51 – 75 76 – 100 101 – 125 126 - 150 | 1 раструб | слесарь-сантехник | 3 | 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 |
| 6. | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков. Очистка стыковых соединений от цемента и старого уплотнителя. Уплотнение соединений жгутами или прокладками. Заполнение кольцевого пространства раструба асбоцементным раствором. | 1 соединение | слесарь-сантехник | 3 | 0,31 |
| 7. | Замена внутренних пожарных кранов | 1 кран | слесарь-сантехник | 4 | 0,47 |
| 8. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. | 1 пролет между ревизиями | слесарь-сантехник | 3 | 0,58 |
| 9. | Смена сифона. Отсоединение сифона от санитарного прибора и выпуска канализации. Присоединение нового сифона с заделкой стыка. Проверка работы сифона: на пластмассовых трубопроводах на чугунных трубопроводах | 1 сифон | слесарь-сантехник | 2-4 | 0,55 0,70 |
| 10. | Смена трапов. Снятие трапа, установка нового со съемной решеткой и резиновой пробкой для удаления засоров. Трап чугунный диаметром, мм: 50 100 | 1 трап | слесарь-сантехник | 3 | 0,7 0,9 |

Глава 5. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена перегоревшей электролампы Снятие плафона (при необходимости). Вывертывание из патрона перегоревшей электролампы. Ввинчивание новой электролампы. Установка плафона (при необходимости). Проверка работы электролампы | 1 электро- лампа | электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования | III | 0,095 |
| 2. | Ремонт штепсельных розеток и выключателей Разборка розетки или выключателя. Замена подгоревших контактов. Зачистка и смазка всех контактов. Проверка крепежа. Сборка розетки или выключателя. Проверка работы и регулировка | 1 розетка (выклю- чатель) | электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования | III | 0,7 |
| 3. | Мелкий ремонт электропроводки Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 м | электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования | III | 0,05 |
| 4. | Проверка заземления ванн | 1 ванна | электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования | III | 0,08 |
| 5. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 м | электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования | III | 0,02 |
| 6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок: электросети, арматура, электрооборудование в квартирах | 1000 м2 жилой площади | электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования | IV | 8,0 |
| 1) | то же, на лестничных клетках | 100 лест- ничных площадок | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | IV | 9,0 |
| 2) | силовая установка | электромо- тор | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | IV | 0,5 |
| 7. | Замена неисправных участков электрической сети здания, отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб и каналов. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок. Число и сечение жил в проводе, м2м: 2 х 1,5; 2 х 2,5 3 х 1,5; 3 х 2,5 | 1 м2 провода | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,2 0,25 |
| 8. | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | 1 электроплита | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 2 |
| 9. | Частичная замена проводов и шин | 1 электроплита | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,25 |
| 10. | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) Снятие выключателя или розетки с отсоединением от сети освещения. Установка нового выключателя или розетки с присоединением их к сети освещения. Проверка работы выключателя или розетки | 1 прибор | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,19 |
| 11. | Замена светильников: для ламп накаливания. Снятие бра или светильника. Отсоединение от электропроводки и снятие арматуры крепления бра и светильника. Установка нового бра или светильника с подсоединением к электропроводке. Ввинчивание электролампы. Проверка работы бра или светильника | 1 светильник (бра) | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,46 |
| 12. | Замена предохранителей. Снятие предохранителя. Зачистка контактов зажимов, установка нового предохранителя | 1 предохранитель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 1,06 |
| 13. | Замена автоматических выключателей. Отсоединение подводящих шин (проводов) от выключателя, открепление и снятие выключателя. Установка и закрепление нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин (проводов) | 1 выключатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 1,06 |
| 14. | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств. Отсоединение подводящих кабелей от переключателя. Открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих кабелей. | 1 переключатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,44 |
| 15. | Замена щитов. Снятие крышки щита. Отсоединение проводов питающей и потребляющей линии. Снятие креплений. Снятие щита. Установка нового щита с закреплением его. Подключение питающей и потребляющей линии. Проверка работы щита. | 1 щит | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 3,04 |
| 16. | Ремонт щитов. Снятие крышки щитка. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Протирка щитка. Проверка работы щитка. | 1 щит | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 3,24 |
| 17. | Замена деталей. Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. Установка новых пробок. Установка деталей крепления: крюки и шпильки кронштейны | 1 крепление | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | II | 0,26 0,29 |
| 18. | Измерение сопротивления изоляции сетей. Подключение прибора к электропроводке и изоляции. Измерение сопротивления и запись показаний прибора. Отключение прибора от электропроводки и изоляции. | 1 участок | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,56 |
| 19. | Замена реле времени. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле времени, подсоединение подводящего провода | 1 реле времени | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,25 |
| 20. | Замена рубильника. Отсоединение подводящих кабелей от рубильника, открепление и снятие тяги, основания привода, рукоятки, рубильника. Установка и закрепление нового рубильника, рукоятки с основанием привода, тяги, подсоединение подводящего подводящих кабелей | 1 рубильник | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,67 |
| 21. | Замена электромагнитных контакторов. Отсоединение подводящих шин, открепление и снятие контактора. Установка и закрепление нового контактора, подсоединение подводящих шин и проводов. | 1 пускатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,64 |
| 22. | Замена магнитных пускателей. Открепление и снятие крышки, отсоединение подводящих проводов, заземление и снятие магнитного пускателя. Установка и закрепление нового магнитного пускателя, подсоединение подводящего провода, заземление и закрепление крышки. | 1 пускатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,7 |
| 23. | Замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного выключателя. Отсоединение подводящих проводов, открепление кнопочного поста управления (конечного выключателя). Установка и закрепление нового кнопочного поста управления (конечного выключателя), подсоединение подводящих проводов | 1 кнопочный пост управления (конечный выключатель) | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,35 |
| 24. | Замена универсального переключателя. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих проводов. | 1 универсальный переключатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,38 |
| 25. | Замена ключей управления. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие ключа управления. Установка и закрепление нового ключа управления, подсоединение подводящих проводов | 1 ключ управления | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,31 |
| 26. | Замена кнопок управления. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие кнопки. Установка и закрепление новой кнопки, подсоединение подводящих проводов. | 1 кнопка управления | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,22 |
| 27. | Замена промежуточного реле. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов | 1 реле | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,23 |
| 28. | Замена реле (указательных сигнальных устройств). Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов | 1 реле | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,25 |
| 29. | Замена реле напряжения. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов | 1 реле | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,25 |
| 30. | Замена реле тока. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов | 1 реле | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,22 |
| 31. | Замена теплового реле. Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов | 1 реле | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,22 |
| 32. | Замена электродвигателя. Демонтаж электродвигателя. Монтаж нового электродвигателя. Опробирование электродвигателя с проверкой отсутствия посторонних шумов в работе; степени нагрева корпуса и подшипников. Включение в работу. | 1 электродвигатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 2,32 |
| 33. | Ремонт напольных стационарных электроплит: Замена чугунной конфорки | 1 конфорка | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,33 |
| 34. | Замена ТЭНов | 1 ТЭН | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,5 |
| 35. | Замена переключателя мощности | 1 переключатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,2 |
| 36. | Замена кольца-обода конфорки | 1 кольцо | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,2 |
| 37. | Замена ручки переключателя | 1 ручка | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,117 |
| 38. | Замена автовыключателя | 1 выключатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,083 |
| 39. | Замена штепсельного разъема (вилки и розетки) | 1 разъем | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,5 |
| 40. | Обнаружение неисправностей в схеме | 1 электроплита | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,267 |
| 41. | Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов) | 1 переключатель | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,3 |
| 42. | Замена и ремонт др. элементов (ручек дверцы, выключателя подсвета, терморегулятора, штепсельного разъема) | 1 элемент | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,4 |
| 43. | Замена стационарных электроплит | 1 электроплита | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 2,16 |
| 44. | Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии). Отсоединение проводов от старого счетчика. Установка и присоединение нового счетчика, Проверка его работы. | 1 счетчик | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | III | 0,25 |

##### Глава 6. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию

и текущему ремонту вентиляционных систем

##### Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, штукатур:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка вентиляционных каналов Отбивка штукатурки. Пробивка или сверление отверстий. Распиловка каналов на плиты. Разборка и складывание плит в штабель | 1 м2 поверхности канала | штукатур | III | 0,41 |
| 2. | Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок | 1 м канала | штукатур | III | 0,18 |
| 3. | Смена вентиляционной решетки | 1 м канала | штукатур | III | 0,43 |
| 4. | Текущий ремонт дроссель-клапана диаметром, мм: до 200 до 400 | 1 клапан | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | IV | 0,2 0,4 |

##### Глава 7. Нормы времени на работы по ремонту фундаментов

и подвальных помещений

##### Каменщик,  бетонщик, гидроизолировщик:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий. Разборка отдельных участков фундаментов вручную Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи. Материал фундаментов и раствор кладки: бутовый, раствор известковый бутовый, раствор известково-цементный бутовый, раствор цементный кирпичный, раствор известковый кирпичный, раствор известково-цементный кирпичный, раствор цементный | 1 куб кладки | каменщик | 2 | 4,5 5,7 7 4,1 4,9 5,8 |
| 2. | Разборка отдельных участков фундамента отбойным молотком бутовый, раствор известковый бутовый, раствор известково-цементный бутовый, раствор цементный кирпичный, раствор известковый кирпичный, раствор известково-цементный кирпичный, раствор цементный | 1 куб кладки | каменщик | 3 | 2,7 3,5 4,5 2,6 3,1 3,9 |
| 3. | Устройство основания Насыпка песка или щебня на дно траншеи с разравниванием, послойное трамбование вручную: песчаная щебёночная | 1 куб основания | каменщик | 2 | 3,9 4,6 |
| 4. | Кладка фундаментов Кладка под лопатку на цементном растворе с основанием штраб и перевязкой кладки существующими или вновь возведенными участками фундаментов. Выравнивание верха кладки цементным раствором. Устройство по верху фундамента горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов с промазкой разогретой битумной мастикой. Установка и переустановка лотков для спуска материалов. Обжатие (при необходимости) кладки стальными клиньями и заполнение зазора между новой кладкой фундамента и стеной (в каменных зданиях полусухим цементным раствором). Вид фундаментов: бутовый кирпичный Ленточные, отдельные участки: бутовый кирпичный | 1 м3 кладки | каменщик | 3,4 | 10,5 8 7,5 6,2 |
| 5. | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвала рубероидом. Заливка бачка гидроизоляционным составом. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. Шпатлевание и заделка швов. Отсоединение шланга. | 100 м2 оклеиваемой поверхности | гидро-изолировщик | 2,3,4 | 10,5 |
| 6. | Смена деревянных стульев под стенами зданий. Постановка временных опор и разгрузочных креплений. Выкапывание стульев в талом грунте. Заготовка стульев с выделкой сопряжений. Антисептирование. Постановка стульев. Засыпка грунта с трамбованием: на подкладках на лежнях на крестовинах | на 1 стул | плотник | 2,4 | 2,4 4,0 4,8 6,2 |
| 7. | Кладка кирпичных столбов взамен деревянных стульев под стенами зданий. Очистка готовых ям с выравниванием основания. Устройство основания из кирпичных столбов. Устройство гидроизоляции. Засыпка ям грунтом с трамбованием: 1,5 х 1,5 2 х 1,5 2 х 2 2 х 2,5 | на 1 стул | каменщик | 2,4 | 1,4 1,7 2,1 2,6 |
| 8. | Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов Разрыхление грунта. Выброс грунта на бровку Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра. При глубине копания ям: 1,5 2,5 | 1 м3 грунта | землекоп | 2,2,1 | 2,7 3,2 |
| 9. | Кладка цоколя из кирпича под деревянными стенами. Кладка цоколя толщиной 1,5 кирпича. Выравнивание верха кладки цементным раствором. Устройство по верху цоколя горизонтальной гидроизоляции для двух слоев рулонных материалов с промазкой битумной мастикой | 1 м3 кладки | каменщик | 2,4 | 6,9 |
| 10. | Ремонт кирпичных стен, приямков. Разборка повреждённых мест кладки. Заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой. Относка материалов после разборки на расстояние до 10 м | 1 м2 стен, приямков | каменщик | 2,4 | 3,3 |
| 11. | Заделка и герметизация швов и стыков. Расчистка швов (стыков). Конопатка. Заделка швов (стыков) цементным раствором. | 1 м шва (стыка) | каменщик | 2,4 | 0,9 |
| 12. | Ремонт бетонных ступеней и полов. Расчистка трещин или отбитых мест на ступенях или полах. Промывка расчищенных мест. Устройство опалубки (при необходимости). Заделка ремонтируемых мест раствором с затиркой их железнением. Трещины Выбоины площадью до 0,25 м2 до 0,5 м2 до 1 м2 | 1 м 1 место | бетонщик | 2,1 | 0,27 0,33 0,54 0,93 |
| 13. | Разборка бутовой кладки. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. Перемещение камня на расстояние до 3 м. Разборка бутовой кладки отбойным молотком: известковый известково-цементный цементный | 1 м3 кладки | каменщик | 2,1 | 2,7 3,5 4,0 |
| 14. | Разборка бутовой кладки вручную: известковый известково-цементный цементный | 1 м3 кладки | каменщик | 2 | 4,1 5,4 4,2 |
| 15. | Разборка кирпичной кладки. Разборка кипрпичной кладки на отдельные кирпичи. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м. Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: известковый известково-цементный цементный | 1 м3 кладки | каменщик | 3 | 1,6 2,1 2,8 |
| 16. | Разборка кирпичной кладки вручную: известковый известково-цементный цементный | 1 м3 кладки | каменщик | 2 | 2,6 3,2 4,3 |

##### Нормы данной главы предусматривают работы, выполняемые при смене, углублении или усилении фундаментов.

##### При бутовой кладке фундаментов «под залив» нормы времени при кладке бутовых фундаментов умножаются на коэффициент 0,7.

##### При наклеивании второго и третьего слоев изоляционных материалов норму времени умножают на 0,9. В связи с тем, что нормы усредненные, они применяются независимо от диаметра и глубины заложения стула.

##### Нормами предусмотрен ремонт кирпичных стен приямков при толщине стен в один кирпич.

Глава 8. Нормы времени на работы по ремонту стен и перегородок

##### Каменщик, плотник, бетонщик:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнёзд. Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий, или гнезд с перевязкой новой кладки | 1 м3 кладки | каменщик | 2,3 | 12 |
| 2. | Устройство отдельных участков перегородок из пустотелых керамических камней. Расчистка места под перегородку. Устройство основания из щебня. Кладка камней на растворе. Устройство гидроизоляции | 1 м2 перегородки | каменщик | 2,4 | 1 |
| 3. | Кладка отдельных участков стен и заделка проемов шлакобетонными камнями. Расчистка мест примыкания старой кладки. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов с перевязкой новой кладки со старой | 1 м3 кладки | каменщик | 2,3 | 7 |
| 4. | Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2,5 кирпича). Разборка повреждённых участков кладки вручную. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой. Относка материала от разборки на расстояние до 3 м | 1 м3 | каменщик | 2,4 | 15 |
| 5. | Ремонт поверхности кирпичных стен. Разборка повреждённых участков кладки вручную. Заделка разобранных участков кирпичом с перевязкой новой кладки со старой. Расшивка швов новой кладки. Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов: толщина заделки кирпича до ½ толщина заделки кирпича до 1 Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов: толщина заделки кирпича до ½ толщина заделки кирпича до 1 | 1 м2 отремонтированной поверхности | каменщик | 2,4 | 2,1 3,11 1,85 2,6 |
| 6 . | Заделка борозд в кирпичных стенах. Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. Очистка борозды со смачиванием её водой. Заделка борозды кирпичом на готовом растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой. Сечение борозд в кирпичах: 1х0,5 1х1 1х1,5 1,5х1,5 2х1,5 | на 1 м2 борозды | каменщик | 3 | 0,45 0,87 1,3 1,9 2,5 |
| 7. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом. Разборка кирпичной кладки вдоль трещины. Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой водой. Заделка трещины (шириной до 40 см, глубиной 30 см) кирпичом с перевязкой строй кладки с новой | 1 м заделанной трещины | каменщик | 2,4 | 6,86 |
| 8. | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором. Расчистка повреждённых мест. Смачивание водой. Заделка цементным раствором трещин шириной до 20 мм, глубиной до 10 мм | 1 м заделанной трещины | каменщик | 3 | 0,2 |
| 9. | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках. Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности. Площадь отверстий до 0,1 м2 Глубина отверстий: до 100 мм до 150 мм | на 1 отверстие | каменщик | 2,3 | 0,69 1 |
|  | Площадь отверстий до 0,2 м2 Глубина отверстия до 100 мм до 150 мм |  |  |  | 1,1 1,6 |
| 10. | Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок. Разметка мест установки стальных балок. Пробивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную. Зачистка поверхности пробивки. Обматывание готовых стальных балок проволокой и укладка на место. Скрепление балок между собой стяжными болтами. Заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпичом на растворе. раствор существующей кладки известковый известково-цементный | На 1 т уложенных балок | каменщик | 2,4 | 117 142 |
| 11. | Ремонт наружных углов кирпичных стен Разборка повреждённых участков кладки. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой. Толщина заделки, кирпичи до ½ до1 | 1 м2 отремонтированной поверхности | каменщик | 2,4 | 3,52 5,26 |
| 12. | Заделка и герметизация швов и стыков Расчистка. Конопатка. Заделка цементным раствором - в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий - в местах примыкания балконных плит к стенам | На 1 м шва (стыка) | каменщик | 2,4 | 1,03 0,5 |
| 13. | Утепление промерзающих углов зданий и стыков панелей со стороны помещения. Удаление обоев. Разборка полов. Вырубка в местах промерзания стеновой панели. Установка опалубки. Заполнение вырубленных мест утеплителем и бетонной смесью. Разборка опалубки. Затирка поверхности цементным раствором | 1 м стыка | каменщик | 2.4 | 2,38 |
| 14. | Смена частей венцов в бревенчатых стенах. Удаление негодной части венца (до 2 м). Заготовка новой части венца. Подгонка и укладка части венца на место. Оконопатка. | 1 м венца | плотник | 2,3 | 3,09 |
| 15. | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен, снятие повреждённых досок. Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями | 1 м сменяемой доски | плотник | 2,3 | 0,31 |
| 16. | Смена подшивки внутренних стен. Разборка отдельных мест подшивки. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при подшивке под штукатурку). Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями Вид подшивки: под штукатурку чистая | 1 м2 подшивки | плотник | 2,3 | 1,16 0,89 |
| 17. | Ремонт конопатки в рубленых стенах. Расчистка шва. Конопатка шва с добавлением пакли | 1 м шва | плотник | 3 | 0,09 |
| 18. | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м). Разборка отливной доски. Разборка обшивки. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей засыпки. Восстановление отливной доски и обшивки. Способ смены цоколя: с ремонтом продухов и заглушек; без ремонта продухов и заглушек. | на 1 м цоколя | плотник | 2,3 | 1,37 1,12 |
| 19. | Замена отливных досок цоколя. Разборка негодной отливной доски. Заготовка новой доски. Установка доски с креплением. | 1м сменяемых досок | плотник | 2,4 | 0,32 |
| 20. | Смена отдельных участков деревянных перегородок. При оштукатуренных перегородках: отбивка старой штукатурки с перерубкой драни. Смена нижней части перегородки с подвешиванием верхней части перегородки (в случае необходимости) | 1 м перегородки | плотник | 2,3 | 1,1 |
| 21. | Укрепление стен сжимами. Разметка отверстий для болтов. Заготовка брусьев или бревен для сжима. Подтеска горбин в венцах. Установка временных подпорок. Проолифливание и подгонка болтов. Подтягивание стен болтами. Защита болтов от промерзания. | на 1 м бруса (бревна) | плотник | 2,3 | 1,9 |
| 22. | Добавление утепляющей засыпки в стены или перегородки. Снятие досок обшивки. Пришивка досок. | 1 м доски | плотник | 2 | 0,55 |
| 23. | Подготовка засыпки (разбивка крупных кусков шлака, просеивание). Добавление засыпки с послойным трамбованием. | 1 м3 засыпки | плотник | 2 | 3,6 |
| 24. | Устройство проемов для печей в деревянных рубленых стенах. Выпиливание проема. Нарубание гребня на торцах бревен и выборка паза в стойках. Установка и закрепление стоек. | 1 м периметра | плотник | 2,4 | 2,5 |
| 25. | В деревянных оштукатуренных перегородках всех видов. Отбивка штукатурки и перерубание драни. Выпиливание. Установка обделки из брусков или досок с креплением гвоздями | 1 м периметра | плотник | 2,3 | 0,83 |
| 26. | Заделка паклей щелей в верхней части перегородок. Заготовка жгута из пакли. Конопатка щелей. | 1 м щелей | плотник | 3 | 0,11 |
| 27. | Подвешивание перегородок при смене перекрытий. Расшивка верха перегородки досками. Установка подкосов из досок или брусков с креплением гвоздями | 1 м2 перегородок | плотник | 2,3 | 0,14 |
| 28. | Разборка кирпичной кладки. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м. Разборка кирпичной кладки стен и столбов отбойным молотком: известковый; известково-цементный; цементный. | 1 м3 кладки | каменщик | 3 | 1,6 2,1 2,8 |
| 29. | Разборка кирпичной перегородки вручную: известково-цементный; Цементный | 1 м3 кладки | каменщик | 3 | 2,6 3,1 |
| 30. | Разборка кирпичной кладки стен и столбов вручную: известковый; известково-цементный; цементный. |  | каменщик | 2 | 2,6 3,2 4,3 |
| 31. | Разборка кирпичной перегородки вручную: известковый; известково-цементный; цементный |  | каменщик | 2 | 3,3 4,1 5,3 |
| 32. | Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня. Разборка облицовки. Очистка камня от раствора. Относка камня на расстояние до 10 м. Укладка камня в штабель: известково-цементный; цементный. | 1 м2 облицовки | камнетес | 2 |  |
| 33. | Разборка кладки кирпичных стен облегченных конструкций. Разборка кладки, сложенной на известково-цементном растворе. Перемещение материалов от разборки на расстояние до 3 м. Разборка кладки кирпичных стен отбойным молотком. Разборка кладки кирпичных стен вручную. | 1 м3 кладки | каменщик | 3 2 | 2,0 3,0 |
| 34. | Разборка бутобетонных фундаментов и стен (при бетоне с гравием). Разбивка бетона на отдельные куски массой 30 кг. Перемещение кусков бетона и щебня на расстояние до 3 м. Разборка бутобетонных и бетонных фундаментов и стен отбойным молотком: бетонные; бутобетонные. | 1 м3 конструкции | бетонщик | 3 | 4,9 3,8 |
| 35. | Разборка кладки стен из шлакобетонных камней. Разборка кладки, сложенной на известково-цементном растворе, на отдельные камни вручную. Относка целых камней на расстояние до 10 м с укладкой в штабель. | 1 м разобранной кладки | каменщик | 2 | 2,3 |
| 36. | Разборка перегородок из гипсовых плит. Разборка перегородок из плит размером 600 х 300 мм | 1 м2 перегородки | каменщик | 2 | 0,29 |
| 37. | Очистка плит от раствора с отноской на расстояние до 10 м и укладкой в штабель. | 100 плит | каменщик | 2 | 3,9 |

Глава 9. Нормы времени на работы по ремонту стен и перегородок

##### Плотник, каменщик, монтажник конструкций:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усиление деревянных балок в неоштукатуренных или оштукатуренных перекрытиях Снятие штукатурки (при оштукатуренных перекрытиях). Стесывание пораженной поверхности балки и окантовка. Заготовка досок по размеру. Установка накладок из досок с их креплением болтами или гвоздями: неоштукатуренные оштукатуренные | 1 м балки | плотник | 2,4 | 0,52 0,86 |
| 2. | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях. Расчистка наката от засыпки. Разборка негодной части наката. Заготовка щитов, пластин или досок с установкой и креплением. Простилка наката толем. Восстановление засыпки. Устройство глиняно-песчаной смазки. Смена местами накатов в чердачных перекрытиях: из пластин из досок из щитов | 1 м2 наката | плотник | 2,3 | 1,93 1,52 1,49 |
| 3. | Смена подшивки потолков Разборка подшивки в отдельных местах с отбивкой штукатурки и перерубкой драни (при оштукатуренной подшивке). Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Подшивка потолка новыми досками: под штукатурку чистая | 1 м2 подшивки | плотник | 2,3 | 1,20 1,00 |
| 4. | Заделка борозд в бетонных перекрытиях. Расчистка борозды. Приготовление бетонной смеси вручную. Заделка борозды бетоном. Затирка поверхности. Заделка борозд в бетонных перекрытиях при сечении, см 10 х 10 15 х 15 | 1 м борозды | бетонщик | 2,3 | 0,23 0,35 |
| 5. | Заделка отверстий в деревянных перекрытиях после разборки двухъярусных печей. Расчистка краев отверстий. Прибивка черепных брусков с поперечным перепиливанием. Устройство щитового наката или подбора из отдельных досок. Устройство смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. Устройство засыпки. Настилка пола с поперечным перепиливанием досок и острожкой провесов. Подшивка потолка. | 1 отверстие | плотник | 2,4 | 3,0 |
| 6. | Ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине. Стесывание пораженной поверхности балки и окантовка. Установка дощатых накладок с креплением болтами и гвоздями или хомутами. Антисептирование балки. | 1 м доски | плотник | 3,4 | 0,45 |
| 7. | При смене концов балок в каменных стенах. Удаление пораженного гнилью конца балки. Заготовка нового конца балки. Установка нового конца балки, дощатых накладок с двух сторон балки. Крепление накладок болтами и гвоздями или хомутами. Антисептирование и противогнилостная обработка конца. | конец балки | плотник | 3,4 | 2,8 |
| 8. | При смене черепных брусков. Снятие старых черепных брусков. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков | 1 м бруска | плотник | 3,4 | 0,2 |
| 9. | Укладка балки на ригель врубкой ригеля. Разборка потолочной подшивки. Заготовка балки и ригеля из брусьев или отесанных бревен. Врубка ригеля в балку и балки в ригель с устройством сопряжений и скреплением скобами, хомутами или болтами. Противогнилостная обработка (изоляция) конца балки: деревянные рубленные; каменные. | 1 балка с ригелем | плотник | 3,4 | 8,4 7,5 |
| 10. | Смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм. Разборка засыпки перекрытия. Удаление смазки или толевой изоляции. Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. Устройство засыпки: с укладкой толя со смазкой глиняным раствором | 1 м2 засыпки | плотник | 2 | 0,64 0,76 |
| 11. | Укладка металлических балок при ремонте перекрытий. Подтаскивание балок к месту укладки на расстояние до 5 м вручную. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой подкладок. Выверка балок по осям и уровню: междуэтажные чердачные | 1 т балок | монтажник конструкций | 3,3,4 | 7,3 5,4 |
| 12. | Укладка железобетонных балок при ремонте перекрытий Расширение и выравнивание старых гнезд. Подтаскивание балок на расстояние до 5 м и укладка их вручную. Устройство кирпичных подушек. Выверка балок по уровню. Длина балок, мм: до 4,5 5 6,5 | 1 балка | монтажник конструкций | 3,3,4 | 1,5 1,8 2,5 |
| 13. | Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия. Развертывание толя и резка на полосы. Обертывание концов балок толем и стекловатой (войлоком) Изготовление дощатых коробов с разметкой и перепиливанием досок | 1 конец балки | плотник | 3 2,3 | 0,35 0,75 |
| 14. | Утепление металлических балок чердачного перекрытия. Изготовление дощатого короба на всю длину балки из двух боковых щитов. Установка короба с креплением щитов поперечными планками на гвоздях. Засыпка шлаком балки в коробе. | 100 м короба | плотник | 2,3 | 20 |
| 15. | Установка стойки под балку или прогон перекрытия. Укладка разгрузочной доски. Установка стойки на клиньях под балку. Закрепление стойки скобами | 1 м стойки | плотник | 2,3 | 0,6 |
| 16. | Разборка частей деревянных перекрытий. Засыпка (со смазкой или толевой изоляцией) со спуском вниз по желобам, с их установкой и перестановкой чердачные междуэтажные | 1 м2 перекрытия | плотник | 2 | 0,33 0,27 |
| 17. | Накаты и подборы из досок простильные (чердачные) Щитовые: неоштукатуренные; оштукатуренные. Из пластин или досок: неоштукатуренные, оштукатуренные (без подшивки) | 10 м2 накатов или подборов | плотник | 2 | 0,42 0,46 1,1 0,8 1,7 |
| 18. | Подшивка потолков: оштукатуренная; чистая. | 1 м2 подшивки | плотник | 2 | 2,4 1,4 |
| 19. | Балки деревянные. Установка стойки под балку. Освобождение концов балки. Снятие анкеров (при необходимости). Перепиливание балки. Удаление балки. Снятие стойки. Место работы: в каменных зданиях при длине балок, мм до 4,5 6,5 в деревянных рубленых зданиях при длине балок, мм до 4,5 6,5 | 1 балка | плотник | 2,4 | 1,6 2,0 1,2 1,5 |
| 20. | Разборка стальных балок перекрытий. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки. Строповка балки и выведение ее из гнезд. Перестроповка балки. Укладка в штабель с расстроповкой | 1 балка | каменщик | 2,4 | 1,5 |

##### Глава 10. Нормы времени на работы по ремонту крыш и кровель

##### Кровельщик, слесарь  строительный, плотник,  подсобный  рабочий:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами. Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому покрытию. Простые крыши Средней сложности крыши Средней сложности крыши Сложные крыши | 1 м2 кровли | Кровельщик по стальным кровлям | II, III | 0,57 0,65 0,82 |
| 2. | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка заплаты из кровельной стали. Постановка заплаты на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка фальцев суриком. Размер заплаты: ¼ листа ½ листа ¾ листа | Одна заплата | Кровельщик по стальным кровлям | III | 0,54 0,63 0,72 |
| 3. | Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали Разборка старого покрытия. Заготовка картин и кляммер. Укладка картин на место с выправкой или частичной заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев для желобов Карнизные свесы с настенными желобами Разжелобки шириной, м: до 0,7 1,4 | 1м карнизных свесов 1 м разжелобков | Кровельщик по стальным кровлям | II, III | 1,00 0,56 1,32 |
| 4. | Смена желобов (подвесных и настенных) При смене подвесных желобов Разборка старого желоба. Смена негодных крючьев. Изготовление желоба из кровельной стали. Навеска желоба по установленным крючьям с укреплением с укреплением лотковыми скобами | 1 м желоба | Кровельщик по стальным кровлям | II, III |  |
|  | При смене настенных желобов Разборка старого желоба. Заготовка элементов желоба. Укладка нового желоба с восстановлением покрытия: подвесные настенные |  |  |  | 0,7 0,6 |
| 5. | Изготовление отдельных частей водосточных труб. Разметка и раскрой листов кровельной стали. Выгибание кровельной стали по форме деталей и соединение в фальцы. Соединение отдельных частей деталей по заданной форме и сборка их. Виды деталей при диаметре трубы, мм: Прямые звенья труб 110 140 Простые калена 110 140 Простые отливы 110 140 Воронки 110 140 | 1м трубы 1 шт. | Кровельщик по стальным кровлям | III | 0,15 0,21 0,39 0,52 0,27 0,33 0,48 0,62 |
| 6. | Разборка водосточных труб Открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (стремян). Выемка элементов труб из ухватов (стремян) с разборкой на звенья. Уборка элементов труб. С земли или подмостей С люлек | 10 м трубы | Кровельщик по стальным кровлям | II, III | 0,85 2,6 |
| 7. | Смена ухватов (стремян) для водосточных труб. Снятие старых ухватов. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовок и заменой пробок (при необходимости) С лестниц или подмостей: стены кирпичные стены деревянные С люлек: стены кирпичные | 1 ухват | Кровельщик по стальным кровлям | II, III | 0,35 0,19 0,83 |
| 8. | Ремонт водосточных труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок. С земли или подмостей С люлек |  | Кровельщик по стальным кровлям | II, IV | 0,52 1,2 |
| 9. | Смена частей водосточных труб. Открепление звеньев труб, колен, отливов и воронок от ухватов. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением Прямые звенья труб | 1 м трубы | Кровельщик по стальным кровлям | II, IV | 0,38 |
| 10. | Простые колена Простые отливы Воронки |  | Кровельщик по стальным кровлям | II, IV |  |
| 11. | Смена покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из кровельной стали, брандмауэров или парапетов. Снятие старого покрытия. Заготовка новых деталей Укрепление покрытия на месте Зонты и козырьки над крыльцами и подъездами. Пояски, сандрики, подоконные отливы и отдельные карнизы при ширине покрытия, м: до 0,4 0,7 | 1м2 объема работ | Кровельщик по стальным кровлям | II, III | 1,18 0,42 0,72 |
| 12. | Брандмауэры или парапеты без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1м | 1м |  |  | 0,82 |
| 13. | Брандмауэры или парапеты с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75м |  |  |  | 1,6 |
| 14. | Поджатие фальцев и гребной стальной кровли Расчистка поврежденных мест от старой краски, ржавчины. Поджатие фальцев и гребней. Промазка фальцев и гребней замазкой или битумной мастикой. Подкраска промазанных мест малярной краской. | 1 м фальца (гребня) | Кровельщик по стальным кровлям | II | 0,16 |
| 15. | Смена обделок примыканий из листовой стали. Разборка старого покрытия. Очистка поверхностей от пыли и грязи. Заготовка картин и элементов покрытия. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. Установка металлических фартуков с креплением хомутами. Пригонка, укладка и пришивка по месту К каменным стенам К деревянным стенам К дымовым трубам К вытяжным трубам | 1 м 1 труба | Кровельщик по стальным кровлям | II, III | 0,66 0,46 0,85 2,17 |
| 16. | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами Расчистка основания. Укладка нового покрытия на мастике с предварительным разогреванием её | 1м2 сменяемого покрытия | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | II, III | 0,36 |
| 17. | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли Снятие старой части покрытия. Расчистка основания. Вырезка заплаты (до 1 м2.). Укладка заплаты на мастике с предварительным разогреванием | одна заплата | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | II, III | 0,39 |
| 18. | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом Очистка кровли от песка и пыли. Разогревание готового состава. Покрытие кровли горячим составом. Посыпка поверхности покрытия песком. Вытапливание посыпки ручным катком Смола Толевый лак Мастика | 1 м2 кровли | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | III | 0,09 0,07 0,08 |
| 19. | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие поврежденных листов. Обрезка углов новых листов. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб | 1 м2 сменяемого покрытия | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | II, III | 0,49 |
| 20. | Смена поврежденных плиток асбоцементых кровель Снятие поврежденных плиток. Подборка новых плиток. Частичная обрезка углов и сверление отверстий в плитках вручную или электродрелью. Укладка плиток по месту с прибавкой гвоздями и прокладкой шайб | Одна плитка | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | II, III | 0,34 |
| 21. | Смена поврежденных плиток (черепиц) черепичной кровли Снятие поврежденных черепиц. Укладка новых черепиц и укрепление их проволокой. Промазка швов со стороны чердака готовым сложным раствором с добавкой в него волокнистых веществ | Одна плитка | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | II, IV | 0,19 |
| 22. | Смена стальных разжелобков (в рулонных или штучных кровлях) разборка старого покрытия разжелобков (до 0,7м) и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. Заготовка картин и укладка их по месту. Восстановление и присоединение разобранных участков кровли | 1м разжелобка | Кровельщик по стальным кровлям | II, IV | 1,13 |
| 23. | Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб. Снятие старого колпака. Изготовление нового колпака. Установка нового колпака на место с закреплением | 1 колпак | Кровельщик по стальным кровлям | III | 1,85 |
| 24. | Смена флюгарок на патрубках канализационных стояков Снятие старой флюгарки. Изготовление новой флюгарки. Установка новой флюгарки с креплением ее к патрубку канализационного стояка | Одна флюгарка | Кровельщик по стальным кровлям | III | 0,59 |
| 25. | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали. Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест: фальцы свищи | 100м фальцев 100 свищей | Кровельщик по стальным кровлям | II | 9,2 1,1 |
| 26. | Разборка металлических парапетных решеток. Снятие парапетной решетки. Разборка решетки по частям. Спуск частей решетки вниз | 1 м решетки | Слесарь строительный | II, III | 0,12 |
| 27. | Ремонт металлических парапетных решеток. Снятие старой парапетной решетки отдельными частями. Постановка на глухари с выправкой. Пригонка и соединение звеньев и оттяжек | 1 м решетки | Слесарь строительный | II, IV | 0,39 |
| 28. | Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места. Укрепление отдельных элементов парапетной решетки. Укрепление парапетной решетки в местах заделки |  |  |  | 0,45 |
| 29. | Смена концов стропильных ног. Удаление негодной части стропильной ноги с вырезкой сопряжений. Установка новой части с постановкой средств крепления | 1 м сменяемой части | плотник | II, IV | 1,8 |
| 30. | Смена отдельных частей подстропильных брусьев. Установка стоек под стропильные ноги. Удаление негодной части подстропильных брусьев. Заготовка новых частей брусьев с осмолкой и обертыванием толем. Установка подстропильных брусьев по месту. Установка и крепление стропильных ног с удалением стоек. | 1 м сменяемой части | плотник | II, IV | 1,3 |
| 31. | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил Укладка разгрузочной доски. Установка стойки или подкоса на клиньях. Закрепление скобами | 1 м подкоса (стойки) | плотник | II, III | 0,76 |
| 32. | Укрепление стропильных ног. Усиление стропильных ног досками с двух боковых сторон | 1 м укрепляемой части | плотник | II, III | 0,30 |
| 33. | Ремонт мауэрлатов. Смена отдельных частей мауэрлата с осмолкой и обертыванием толем | 1 м сменяемой части | плотник | II, IV | 1,20 |
| 34. | Смена местами обрешетки крыши (при разобранной крыше) Удаление негодной части обрешетки. Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением: из дощатого сплошного настила из брусков и досок с прозорами | 1 м2 обрешетки | плотник | II, III | 1,04 0,76 |
| 35. | Смена отдельных досок тесовой кровли (без снятия обрешетки) Удаление негодных досок тесовой кровли. Разметка и заготовка новых досок. Покрытие кровли досками с укрепление их гвоздями | 1 м доски | плотник | II, III | 0,24 |
| 36. | Ремонт местами драночной кровли. Удаление негодной драни с очисткой основания от гвоздей. Покрытие участка новой дранью с креплением гвоздями | 1 м2 кровли | плотник | III | 0,44 |
| 37. | Очистка кровли от мусора. Очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 кровли | Подсобный рабочий | I | 0,012 |
| 38. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек. Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см. Скалывание сосулек. Сгребание снега в кучи. | 1 м2 кровли | Подсобный рабочий | I | 0,08 |

Глава 11. Нормы времени на работы по ремонту оконных и дверных проемов (с учетом оказываемых платных услуг, оказываемых вне рамок договорных отношений)

##### Столяр строительный, плотник, стекольщик, подсобный рабочий:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт оконных переплетов Снятие створки с петель. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Установка угольников. Обратная навеска створок с укреплением петель: узкие одинарные коробки для одного переплета узкие одинарные коробки со спаренными переплетами широкие составные коробки | 1 створка | столяр строительный | III | 0.83 0.91 1.01 |
|  | Смена створок оконных переплетов Снятие створки. Крепление петель (при необходимости) шурупами. Навеска оконной створки с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой: узкие одинарные коробки для одного переплета узкие одинарные коробки со спаренными переплетами широкие составные коробки | 1 створка | столяр строительный | III | 0,60 0,66 0,73 |
|  | Ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит на месте Заделка трещин в плите с расчисткой и приготовление цементного раствора Заделка выбоин в плите и подправка углов с приготовлением цементного раствора Шпатлевание плиты с приготовлением шпатлевочного состава, заправкой кромок, заделкой мелких выбоин и царапин, зачисткой отремонтированных мест карборундовым камнем | 1 плитка | облицовщик-мозаичник | III | 0,37 0,32 0,48 |
|  | Ремонт форточек Снятие форточки. Пристрожка форточки к фальцам притвора. Обратная навеска форточки | 1 форточка | столяр строительный | III | 1,00 |
|  | Ремонт подоконных досок без снятия с места. Расшивка щелей в подоконной доске. Установка рейки в щель с прирезкой и подгонкой по месту. Острожка и крепление рейки | 1 м щели | столяр строительный | III | 0,50 |
|  | Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные двухстворные Двери на планках: одностворные двухстворные | 1 м2 полотен | столяр строительный | III | 0,34 0,52 0,26 0,39 |
|  | Смена оконных и дверных петель Снятие оконной створки или дверного полотна. Снятие петель (шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвинчиванием шурупами. Невестка оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой: оконные петли при одной сменяемой петле в створке оконные петли при двух сменяемых петлях в створке дверные петли при одной сменяемой петле в дверном полотне дверные петли при двух сменяемых петлях в дверном полотне | 1 петля 2 петли 1 петля 2 петли | столяр строительный | IV | 0,44 0,78 0,54 1,00 |
|  | Смена наличников оконных и дверных проемов. Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту: из мягкой древесины с укреплением гвоздями из мягкой древесины с укреплением шурупами из твердой древесины с навеской на крючки | 1 м наличника | столяр строительный | III | 0,18 0,21 0,31 |
|  | Нашивка брусков на дверные коробки Поперечное перепиливание и острожка брусков рубанком. Постановка брусков на коробку с пришивкой гвоздями. Пристрожка брусков | 1 м бруска | столяр строительный | III | 0,14 |
|  | Укрепление оконных и дверных наличников Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями | 1 м наличника | столяр строительный | III | 0,06 |
|  | Перемазка фальцев в деревянных переплетах Очистка фальцев от старой замазки. Промазка фальцев: замазка, приготовленная на олифе битумная или песковая замазка | 1 м фальца | столяр строительный | III | 0,65 0,84 |
|  | Смена оконных и дверных приборов шпингалет оконный пружина угольники, ручки оконные и дверные, таблички, скобы | 1 прибор | столяр строительный | V IV III | 1,40 0,47 0,15 |
|  | Смена стекол. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Ставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол | 1 м фальца | стекольщик | II, III | 0,23 |
|  | Вставка фанеры в оконные переплеты Очистка фальцев. Разметка и вырезка фанеры. Вставка фанеры в оконные переплеты (взамен разбитых стекол) с закреплением гвоздями | 100 м фальца | плотник | II | 9,0 |
|  | Промывка с протиркой стекол с наружной стороны после окраски фасада: с лесов с вышки | 100 м2 стекол | подсобный рабочий | I II | 6,70 14,0 |

Глава 12. Нормы времени на работы по ремонту лестниц,

балконов, крылец над входами в подъезд

##### Бетонщик, каменщик, плотник, подсобный рабочий:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заделка выбоин в каменных ступенях Вырубка в поврежденных местах гнезд. Заготовка вставок из природного камня с околкой, оттеской и обработкой поверхности. Установка вставок длиной до 150 мм в гнезда с приготовлением раствора | 1 место задела | камнетес | IV | 1,3 |
| 2. | Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте. Расчистка в ступенях трещин или выбитых мест. Устройство и разработка опалубки (в необходимых случаях). Промывка расчищенных мест. Приготовление раствора. Заделка раствором мест ремонта. Затирка и железнение: заделка трещин и мелких выбоин заделка отбитых мест | 1 место | бетонщик | II, IV | 0,45 0,86 |
| 3. | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. Укладка новых ступеней с расчисткой основания и выверкой правильности установки. Заделка раствором щелей между проступью и подступенком | 1 степень | каменщик | II, IV | 1,8 |
| 4. | Ремонт лестничных и балконных решеток. Снятие решеток. Выправка решеток с очисткой от коррозии. Расчистка гнезд. Установка решеток на место с заливкой гнезд | 1 м решетки | слесарь строительный | III | 0,6 |
| 5. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц и площадок. Расчистка гнезд вокруг основания расшатавшейся стойки. Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заливка гнезда цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности. | 1 укрепляемая стойка | бетонщик | III | 0,22 |
| 6. | Смена ступеней в деревянных лестницах. Снятие старых негодных ступеней. Изготовление новых ступеней. Установка на место заготовленных ступеней | 1 ступень | плотник | III | 2,9 |
| 7. | Смена отдельных частей поручней. Снятие сменяемой части поручня. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. Крепление вставок шурупами. Зачистка мест заделок цикелей. Приготовление шпатлевки. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня: прямая часть закругленная | 1 м | столяр строительный | III IV | 0,52 0,53 |
| 8. | Изготовление поручня прямая часть закругление с марша на марш закругление с марша на площадку | 1 м | столяр строительный | III V V | 0,29 3,3 2,9 |
| 9. | Постановка заделок в тело поручней. Выдалбливание поврежденных мест поручня. Изготовление заделки длиной до 20 см. Постановка заделки на клею. Зачистка места заделки циклей. Приготовление шпатлевок, Шпатлевание и шлифование места заделки | 1 заделка | столяр строительный | IV | 0,4 |

Глава 13. Нормы времени на работы по ремонту полов

##### Плотник, облицовщик, бетонщик:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплачивание неокрашенных полов. Отрыв досок выколачивание гвоздей заподлицо с нижней плоскостью досок. Сплачивание досок сжимами с прибивкой гвоздями. Заготовка и укладка вставки из доски с прибивкой гвоздями | 1 м2 пола | плотник | II, IV | 1,32 |
| 2. | Снятие плинтусов. Установка плинтуса на старое место с креплением его гвоздями | 1 м плинтуса | плотник | II, IV | 0,10 |
| 3. | Смена досок в полах. Удаление негодных досок (до 3 шт. в одном месте). Заготовка и укладка новых досок. Прибивка досок гвоздями. Пристрожка провесов | 1 м уложенной доски | плотник | II, III | 0,60 |
| 4. | Ремонт покрытия полов из линолеума. Удаление старого покрытия из линолеума. Расчистка основания от мастики. Заготовка нового покрытия и разогревание мастики. Укладка мастики и наклейка линолеума | 1 м2 отремонти- рованного пола | облицовщик синтетическими материалами | II, V | 0,55 |
| 5. | Смена плинтусов в отдельных местах. Удаление негодной части деревянного плинтуса. Нарезка готового плинтуса с подгонкой по размеру. Установка плинтуса с укреплением его гвоздями | 1 м плинтуса | плотник | III | 0,31 |
| 6. | Смена галтелей в отдельных местах. Вырубка негодной части цементной галтели. Расчистка основания. Приготовление цементного раствора. Изготовление новой галтели с устройством опалубки | 1 м галтели | бетонщик | III | 0,46 |
| 7. | Смена лаг. Снятие старых лаг. Выверка основания. Изготовление и осмолка прокладок и укладка толя. Нарезка лаг по размерам. Укладка готовых лаг с наращиванием (в необходимых случаях), с изготовлением сопряжений и выверкой по отметке и уровню. Временное крепление расшивками. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (для лаг из пластин): лаги из брусков лаги из досок лаги из пластин | 1 м лаг | плотник | III, IV | 0,22 0,26 0,35 |
| 8. | Ремонт бетонных полов. Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. Заливка ремонтируемых мест готовым раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейкой | 1 м2 отремонти- рованного пола | бетонщик | II, IV | 1,3 |
| 9. | Заделка выбоин в цементных полах. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором. Железнение заделанной поверхности | 1 м2 пола | бетонщик | II, IV | 0,95 |
| 10. | Ремонт поверхности цементных полов Очистка и насечка. Смачивание поверхности. Приготовление цементного раствора вручную. Нанесение раствора с разравниванием. Железнение поверхности | 1 м2 пола | бетонщик | II, IV | 0,70 |
| 11. | Ремонт дощатых полов вставкой реек. Расчистка щелей от грязи, шпатлевки и краски. Подгонка и вставка реек с креплением гвоздями. Острожка отремонтированных мест рубанком | 100 м заделанных щелей | плотник | III | 8,60 |
| 12. | Снятие старого линолеума Снятие старого линолеума. Очистка его от мастики или клея. Свертывание линолеума в рулоны | 100 м2 пола | облицовщик синтетическими материалами | II | 7,10 |
| 13. | Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток Отделение плиток от основания с помощью штапеля и вырубка их при необходимости с помощью стамески или зубила. Очистка основания от мастики с помощью скребка или штапеля | 100 м2 пола | облицовщик синтетическими материалами | II | 0,31 |

Глава 14. Нормы времени на работы по наружной отделке зданий

##### Штукатур, маляр:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. Очистка поверхности фасада струей песка. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам лесов: гладкая поверхность отделанная рустами или под «шубу» | 100 м2 очищенной поверхности | пескоструйщик | III, IV | 9,0 11,0 |
| 2. | Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами. Простукивание поверхности. Отбивка старой штукатурки. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. Нанесение отделочного слоя. Поливка отремонтированных мест: стены гладкие столбы, пилястры, гладкие колонны и криволинейные поверхности столбы и пилястры с прорезкой рустов стены с прорезкой рустов оконные и дверные четверти, тяги и колонны с каннелюрами | 1 м2 | штукатур | II, IV | 2,7 3,5 4,2 4,8 6,7 |
| 3. | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов (при рустованных фасадах): стены гладкие столбы, пилястры гладкие гладкие колонные, криволинейные поверхности оконные и дверные четверти стены с прорезкой рустов столбы и пилястры с прорезкой рустов тяги и колонны с каннелюрами | 1 м2 отремонти- рованной поверхности | штукатур | II, IV II, IV II, V II, IV II, V II, V II, V | 1,5 2,3 2,3 2,5 2,6 3,1 3,7 |
| 4. | Ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Очистка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест | 1 м2 отремонти- рованной поверхности | штукатур | II, V | 1,7 |
| 5. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб и патрубков. Навеска правил. Оштукатуривание поверхности труб и патрубков. Снятие правил. Разделка распушек | 1 м2 трубы или патрубка | штукатур | II, IV | 1,1 |
| 6. | Окрашивание оштукатуренных фасадов водными составами. Известковое окрашивание. Очистка набело вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцов дерева или лещадью. Расшивка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью. Окрашивание кистью известковым составом: гладкие фасады фасады с рустами и орнаментованные | 100 м2 обработан- ной поверхности | маляр строительный | II, IV | 12,51 14,92 |
| 7. | Казеиновое окрашивание. Очистка набело вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью второе с подцветкой. Окрашивание кистью казеиновыми составом: гладкие фасады фасады с рустами и орнаментированные | 100 м2 обработан- ной поверхности | маляр строительный | II, III, IV | 15,51 18,22 |
| 8. | Окрашивание кирпичных фасадов водными составами Очистка набело вручную. Смачивание поверхности водой. Грунтование кистью. Окрашивание кистью: гладкие фасады фасады с рустами | 100 м2 обработан- ной поверхности | маляр строительный | II, III | 10,8 12,5 |
| 9. | Окрашивание деревянных фасадов водными составами Очистка набело вручную. Грунтование кистью. Окрашивание кистью. | 100 м2 обработан- ной поверхности | маляр строительный | II, III | 7,3 |
| 10. | Окрашивание фасадов силикатными красками. Очистка поверхности от загрязнений и отстающей краски вручную. Подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест. Шлифование подмазки. Грунтование кистью. Окрашивание кистью: гладкие кирпичные фасады гладкие оштукатуренные рустованные кирпичные фасады рустованные оштукатуренные фасады | 100 м2 обработан- ной поверхности | маляр строительный | II, III, IV | 22,8 35,1 29,5 45,3 |
| 11. | Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой стыков крупнопанельных зданий. Окрашивание стыков за один раз кистью. Перемещение люльки по вертикали | 100 м стыков | маляр строительный | IV | 2,5 |
| 12. | Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей. Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Выправка поверхности лаковой подмазочной пастой. Окрашивание кистью: пояски, сандрики, подоконные отливы водосточные трубы венлиляционные воздуховоды | 100 м2 окрашивае- мой поверхности | маляр строительный | II, III, IV | 23,7 30,7 37,0 |
| 13. | Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах простукивание и снятие слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток, очистка их. Укрепление кирпичей или облицовочных плиток на растворе | 1 кирпич или 1 плитка | штукатур | III | 0,09 |
| 14. | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов. Очистка поверхности от загрязнения, ржавчины и окалины. Профилактика расчищенных мест. Подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска за 1 раз: крыши трубы водосточные пояски, сандрики, оконные отливы | 100 м2 окрашивае- мой поверхности | маляр строительный | II, III | 0,14 0,22 0,12 |
| 15. | Ремонт штукатурки дымовых труб. Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). Оштукатуривание поверхности труб (сверх крыши). Разделка распушек | 1 м2 дымовой трубы | штукатур | II, IV | 1,29 |

Глава 15. Нормы времени на работы по внутренней отделке зданий

(с учетом оказываемых платных услуг, оказываемых вне рамок договорных отношений)

##### Маляр строительный, штукатур:

| № п/п | Наименование и состав работ | Единица измерения | Наименование профессии | Разряд рабочих | Норма времени на ед. изм., чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами. Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или частичной пробивкой драни). Оштукатуривание отдельных мест. Отделка Усенков, лузг, ребер и фасок: стены потолки столбы, пилястры, колонны откосы карнизы, падуги и тяги горизонтальные | 1 м2 отремонтированной поверхности | штукатур | 2, 4 | 1,85 2,00 1,80 2,10 3,00 |
| 2. | Ремонт облицовки стен и потолков плитами сухой штукатурки. Определение поврежденных мест простукиванием. Удаление негодных листов, разметка и нарезка листов по размеру. Подгонка листов по месту с прибивкой гвоздями. Заделка швов гипсовым раствором: стены потолки | 1 м2 отремонтированной поверхности | штукатур | 2, 3 | 0,32 0,40 |
| 3. | Перетирка штукатурки поверхности стен и потолков. Смачивание поверхности. Соскабливание краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки: стены и перегородки потолки | 1 м2 отремонтированной поверхности | штукатур | 2, 3 | 0,27 0,32 |
| 4. | Заделка отверстий при смене отдельных участков труб (при переходе их через перекрытия и перегородки). Заделка цементным раствором и оштукатуривание мест прохода труб отопления, водопровода и канализации с двух сторон | Одно отверстие | штукатур | 2, 4 | 0,78 |
| 5. | Клеевая окраска стен и потолков. Простая окраска. Очистка поверхности от загрязнения и удаление пятен. Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой подмазанных мест. Огрунтовка и окраска клеевым составом за 1 раз: стены потолки | 1 м2 окрашенной поверхности | Маляр строительный | 2, 3 | 1,10 0,14 |
| 6. | Улучшенная окраска. Очистка поверхности от загрязнения и удаление пятен. Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой. Шпаклевка подмазанных мест. Шлифовка прошпаклеванных мест. Огрунтовка и окраска клеевым составом за 1 раз: стены потолки | 1 м2 окрашенной поверхности | Маляр строительный | 2, 4 | 0,17 0,22 |
| 7. | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей. Очистка поверхности от загрязнения и удаление пятен. Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой подмазанных мест. Огрунтовка и окраска известковым составом стены потолки стояки, трубы | 1 м2 окрашенной поверхности | Маляр строительный | 2, 3 | 0,13 0,16 0,15 |
| 8. | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей. Простая окраска. Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска: стены потолки полы окна двери | 1 м2 окрашенной поверхности | Маляр строительный | 2, 3 | 0,44 0,48 0,24 0,81 0,53 |
| 9. | Улучшенная окраска. Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест. Шлифовка шпаклевки. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Флейцевание, шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности. Вторая окраска и флейцевание: стены потолки полы окна двери | 1 м2 окрашенной поверхности | Маляр строительный | 2, 4 | 0,52 0,59 0,36 0,99 0,70 |
| 10. | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей. Очистка поверхностей от загрязнений, ржавчины, окалины. Расчистка поверхности от отстающей краски (до 30%). Проолифка расчищенных мест. Подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска за 2 раза: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления трубы отопления, водопровода, канализации решетки | 1 м2 окрашенной поверхности | Маляр строительный | 2, 3 | 0,50 0,49 0,62 |
| 11. | Масляная (улучшенная) окраска плинтусов и галтелей. Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах примыкания плинтусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Огрунтовка. Окрас за 2 раза | 1 м2 плинтуса или галтели | Маляр строительный | 2, 4 | 0,38 |
| 12. | Окрашивание масляными составами деревянных поручней. Очистка поверхностей от загрязнений. Грунтование кистью. Шлифование грунтовки. Окрашивание кистью за 2 раза. | 100 м поручня | Маляр строительный | 2, 4 | 12,4 |
| 13. | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок. Очистка поверхностей от загрязнений. Грунтование кистью. Шлифование грунтовки. Окрашивание кистью. | 100 м2 окрашенной поверхности | Маляр строительный | 2, 4 | 38,0 |

# Приложение № 1

к методическим рекомендациям

организациям, осуществляющим

управление жилищным фондом на

территории Костромской области

# Сроки устранения

# неисправностей в многоквартирных домах

| Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более |
| --- | --- |
| 1. Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сутки |
| 2. Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Незамедлительно |
| 3. Электрооборудование |  |
| неисправности вводно-распределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т. п.) | Незамедлительно |
| неисправности электроплиты с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 часа |
| неисправности электроплиты с отключением всей электроплиты | 3 часа |
| неисправности системы освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сутки |
| неисправности автоматики и противопожарной защиты и сигнализации | Незамедлительно |
| 4. Неисправности приборов учета потребления воды, тепловой и электрической энергии, газа | 5 суток |
| Сроки устранения неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей |

# Приложение № 2

к методическим рекомендациям

организациям, осуществляющим

управление жилищным фондом на

территории Костромской области

АКТ

общего весеннего (осеннего) осмотра многоквартирного дома

«__» ________________ 20__г.

1. Общие сведения

Наименование населенного пункта:  __________________________________

Улица (микрорайон, проезд и т.п.): ___________________________________

Номер многоквартирного дома: _______________________________________

Управляющая компания: _____________________________________________

2. Характеристика многоквартирного дома

Дата постройки:

Этажность:

Число секций:

Количество квартир:

Общая площадь:

Площадь подвала:

Площадь чердачного помещения:

Тип кровли:

Материал стен:

3. Состав комиссии

|  | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  |  |
| Член комиссии |  |  |
| Член комиссии |  |  |
| Член комиссии | Представитель собственников МКД |  |

4. Результаты общего весеннего (осеннего) осмотра многоквартирного дома

| Наименование конструкций, инженерных сетей и оборудования | Оценка состояния или описания выявленного дефекта, с указанием примерного объема работ | Вид ремонта (текущий, капитальный) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты |  |  |
| Стены |  |  |
| Фасад |  |  |
| Кровля |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы |  |  |
| Внутридомовые электрические сети |  |  |
| Система отопления |  |  |
| Система ХВС |  |  |
| Система ГВС |  |  |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации |  |  |
| Сети ливневой канализации |  |  |
| Инженерное оборудование |  |  |
| Состояние проходов, проездов, малых архитектурных форм |  |  |
| Прочее |  |  |

4. Выводы и предложения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

|  | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  |  |
| Член комиссии |  |  |
| Член комиссии |  |  |

Рекомендуемые квалификационные характеристики

основных рабочих профессий организаций, осуществляющих управление жилищным фондом

на территории Костромской области

| № п/п | Должность | Характеристика работ | Должен знать | Примеры работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетонщик 1-3 разряда | Выполнение подсобных работ при приготовлении бетонной смеси, бетонирование простых бетонных и железобетонных конструкций | Способы приготовления бетонных смесей вручную, способы насечки бетонных поверхностей, приемы разломки бетонных и железобетонных конструкций вручную, сборки разборки опалубки простейших конструкций, основные свойства и марки цемента, заполнителей и бетонных смесей. Основные способы укладки и уплотнения бетонной смеси. Устройство и приемы работы электрифицированным и пневматическим инструментом. Правила сборки опалубки простых конструкций. Приемы разломки бетонных и железобетонных конструкций при помощи механизированного инструмента. Правила перемещения и подачи грузов. | Очистка скальных оснований и бетонных поверхностей, перекидка и спуск бетонных смесей по лоткам. Приемка бетонных смесей с транспортных приборов. Приготовление бетонных смесей вручную. Ход за бетоном. Разборка опалубки простейших конструкций, очистка опалубки от бетона. Укладка бетонных смесей в фундаменты, основания и массивы. Устройство бутобетонных фундаментов под залив. Устройство цементной стяжки. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. Устройство щитовой опалубки прямолинейного очертания. Разборка опалубки простых конструкций. Срубка голов железобетонных свай вручную и пневматическим инструментом. |
| 2. | Дворник 1 разряд | Уборка улиц, тротуаров, участков и площадей, прилегающих к обслуживаемому домовладению. Своевременная очистка от снега и льда тротуаров, мостовых и дорожек, посыпка их песком. Очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое время. Рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды. Промывка уличных урн и периодическая очистка их от мусора. Наблюдение за своевременной очисткой дворовых мусорных ящиков, общественных туалетов и их санитарным состоянием, поддержание чистоты на лестничных клетках и других местах общего пользования вне квартир; за исправностью и сохранностью всего наружного домового оборудования и имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.), за сохранностью зеленых насаждений и их ограждений; за сохранностью погребов, сараев, складов, а в отсутствие жильцов и их квартир. Вывешивание флагов на фасадах домов, а также снятие и хранение их. Своевременное зажигание и тушение фонарей на обслуживаемой территории. Участие в обходах территорий домовладения, проводимых милицией. Оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, престарелым, больным, детям и т.д. | Технология летней и зимней уборки прилегающей территории, навыки работы со средствами малой механизацией. Постановление органов местного самоуправления по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий. Адреса и номера телефонов: отделения милиции, местного участкового инспектора милиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по оказанию медицинской помощи, аптеки, детской комнаты и т.д. | Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка и хлорированной соли. Подготовка смеси песка с солью, посыпка смесью территории. Подметание свежевыпавшего снега после предварительной обработки территории смесью песка и хлорированной соли. Сдвигание свежевыпавшего снега. Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега. Перекидывание снега от скола. Погрузка снега от скола. Очистка участков территории при механизированной уборке. Укладка снега в валы и кучи после механизированной уборки. Подметание, уборка газонов, поливка территории из шланга, очистка участков территории при летних механизированных работах. Очистка и промывка урн. Протирка указателей. Вывешивание и снятие флага. |
| 3. | Изолировщик на гидроизоляцию 1-4 разряд | Выполнение работ по гидроизоляции конструкций и сооружений. | Номенклатура и классификация основных изоляционных материалов и их характеристики. Способы приготовления битумных мастик и грунтовок. Способы выполнения гидроизоляции плоских поверхностей сверху. Основные конструкции гидроизоляционных покровов. Способы нанесения штукатурной, литой, окрасочной и оклеечной изоляции. | Штукатурная гидроизоляция из холодных и горячих штукатурных смесей. Гидроизоляция плоских поверхностей снизу, простых наклонных кровель. Герметизация стыков специальными герметиками при помощи пневматических инструментов. |
| 4. | Кровельщик по стальным кровлям 1-4 разряд | Выполнение работ при ремонте и устройстве кровель из кровельной стали | Способы ремонта и устройства покрытий крыш средней сложности. Способы изготовления шаблонов и сборки по шаблонам изделий, деталей и фасонных частей покрытий из кровельной листовой стали. Механизированные способы заготовки элементов покрытий. Приемы пайки швов покрытий. | Ремонт и устройство покрытий 3-х, 4-х скатных, шатровых, вальновых, т и г-образных в плане крыш. Изготовление секционных и переменного сечения колен, отливов и воронок. Навеска и смена водосточных труб. |
| 5. | Кровельщик по рулонным кровлям 1-4 разряд | Выполнение работ при устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных материалов. | Способы покрытия крыш средней сложности рулонными и штучными кровельными материалами. Устройство распылителей для нанесения мастик и грунтовок. Способы механизированной обработки штучных кровельных материалов. | Покрытие 3-х, 4-х скатных, шатровых, вальновых, т и г-образных в плане крыш рулонными материалами с обделкой свесов. Покрытие 3-х, 4-х скатных, шатровых, вальновых, т и г-образных в плане крыш асбоцементными листами и плитками, черепицей. Огрунтовка оснований при помощи распылителей. Навеска водосточных труб. |
| 6. | Каменщик 2-4 разряд | Выполнение работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений | Основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен. Простые системы кладки и перевязки швов. Приемы кладки простых стен. Способы расстилания раствора на стене, раскладки кирпича и забутки. Правила работы пневматическим и электрифицированным инструментом. Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений. Требования к качеству кирпичной кладки и сборных железобетонных конструкций, монтируемых в каменных зданиях. | Кладка стен средней сложности из кирпичей и мелких блоков под штукатурку и расшивкой швов по ходу кладки. Кладка простых стен с одновременной облицовкой. Монтаж в каменных зданиях плит, перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей. Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий. Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевязки швов со старой кладкой. Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов в существующих зданиях. |
| 7. | Маляр строительный 1-4 разряд | Выполнение работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. | Основные требования к качеству окрашивания. Свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных работ. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. Устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. Способы варки клея. Способы раскроя обоев. | Потолки – улучшенная отделка, окрашивание. Стены, полы и др. поверхности – высококачественная отделка и окрашивание. |
| 8. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 1-3 разряд | Выполнение работ при монтаже и укрупнительной сборке стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций. | Основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций. Виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений. Правила транспортирования и складирования конструкций и изделий. Приспособления и способы временного крепления конструкций. Простые способы проверки плотности сварных швов. Основные свойства и марки бетонных смесей. Правила подготовки поверхностей для изоляции. Устройство электрифицированных и пневматических инструментов и правила работы с ними. Способы защиты металла от коррозии. | Замоноличивание бетонных стыков, заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий. Герметизация стыков спец. герметиком путем нанесения их кистью или шпателем. |
| 9. | Облицовщик плиточник 2-4 разряд | Выполнение работ по облицовке керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками. | Способы разбивки, провешивания и промаячивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Способы установки и крепления фасонных плиток. Правила ремонта полов и смены облицовочных плиток. Способы облицовки стеклом "марблит". Основы устройства машин для вибровтапливания плиток. | Перемешивание под облицовку прямолинейной поверхности, облицовка пилястр, ниш и др. мелких поверхностей. Облицовка плитками на растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей стен. Установка фасонных плиток. Ремонт плиточных полов. |
| 10. | Облицовщик синтетическими материалами 2-4 разряд | Выполнение работ при устройстве наливных бесшовных полов, полов из линолеума, релина и при облицовке синтетическими материалами и полимерными плитками. | Основные свойства материалов, применяемых при устройстве наливных бесшовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления, применяемых для облицовки поверхностей. Требования, предъявляемые к основаниям для устройства полов и облицовки поверхностей. Способы приготовления синтетической массы для наливных бесшовных полов, холодных мастик для наклейки рулонных материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами и полимерными плитками. Сверление отверстий в полимерных плитках. | Разбивка и провешивание поверхностей основания для устройства полов, устройство наливных бесшовных полов из одноцветной синтетической массы. Наклейка рулонных материалов, резиновых паркетов на основания полов с разметкой, подгонка и прирезка полотнищ. Укладка насухо ковров, линолеума, сваренных на комнату. |
| 11. | Печник 2-4 разряд | Выполнение простых работ при кладке печей, очагов и труб. | Основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора. Способы кладки фундаментов под печи. Способы кладки временных печей. Простые системы перевязки швов. Способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб. Способы устройства вертикальных разделок. | Кладка печей и кухонных плит без облицовки. Кладка печей из блоков. Установка металлических кухонных плит. Оштукатуривание печей. Ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича. Смена приборов в печах и плитах, облицованных изразцами. Кладка вертикальных, горизонтальных разделок. |
| 12. | Плотник 2-4 разряд | Выполнение простых плотничных и опалубочных работ. Покрытие крыш простой формы рулонными (насухо) и штучными кровельными материалами. | Основные породы и пороки древесины. Основы устройства электрифицированного инструмента. Приемы чистой острожки лесоматериалов, отески бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных опор. Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку. Способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш. Способы приготовления антисептических и огнезащитных составов. Способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и распылителями. Основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов. Способы разметки простых крыш и покрытия их рулонными (насухо) и штучными кровельными материалами. | Ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли. Устройство сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений. Устройство деревянных ледорезов и стапелей. Обделка свесов, примыканий, коньков, ребер и слуховых окон. Обшивка стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными плитами. |
| 13. | Слесарь строительный 2-3 разряд | Выполнение слесарных работ на строительной площадке. Нарезка и опиловка гаек и болтов. Ручное изготовление шайб, накладок и прокладок. Разметка деталей по шаблонам. Сверление отверстий вручную. Резка и рубка стали. Соединение деталей болтами. Сборка и разборка простых узлов ремонтируемого оборудования. Сборка, разборка и ремонт щитов и коробов стальной скользящей опалубки. | Основные свойства обрабатываемых металлов; способы разметки деталей по шаблону; основные сведения о параметрах обработки; способы слесарной обработки деталей; способы сборки и разборки узлов механизмов и элементов стальной скользящей опалубки; устройство и правила пользования простыми такелажными средствами. | Сборка, разборка и ремонт щитов и коробов стальной скользящей опалубки. |
| 14. | Слесарь-сантехник 2-5 разряд | Разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Сверление или пробивка отверстий в конструкциях. Нарезка резьб на трубах вручную. Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы. Комплектование труб и фасонных частей стояков. | Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; способы сверления и пробивки отверстий; правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом; назначение и правила пользования механизированным инструментом. | Разборка, ремонт, сборка водонагревателей, кранов трехходовых, крестовин, манометров, отводов секционных, стекол водомерных, тройников. |
| 15. | Стекольщик 1 разряд | Резка и вставка тонких оконных стекол. Забивка шпилек пистолетом. Смена тонких разбитых стекол. Обмазка стекол и фальцев замазкой или герметиками вручную. Установка штапиков. Снятие и установка (навеска) глухих и створчатых переплетов. Остекление блоков со спаренными переплетами с разъединением и соединением створок и полотен. Изготовление резиновых прокладок. | Основные виды и свойства материалов, применяемых при стекольных работах; способы резки и вставки тонких оконных стекол; устройство пистолета для забивки шпилек; виды и свойства герметиков и резиновых прокладок; устройство и способы пользования столом-шаблоном для раскроя стекла; способы снятия и навески глухих и створчатых переплетов. | Замена разбитых стекол в окнах и дверных проемах. |
| 16. | Столяр строительный 1-4 разряд | Обработка древесины электрифицированным инструментом и вручную. Изготовление и установка простых столярных изделий. Изготовление вручную и установка прямолинейных столярных тяг, прямолинейных поручней простого профиля. Изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с применением механизированного инструмента или вручную. Зачистка деталей после механической обработки. Установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту. Постановка уплотнительного шнура в спаренных переплетах. Вырезка сучьев и засмолов. | Основные породы и пороки древесины; способы изготовления столярных изделий вручную и с применением механизированного инструмента; правила обращения с электрифицированным инструментом. | Изготовление деталей и сборка из них дверных полотен и оконных переплетов прямоугольных переплетов всех типов. Сборка и ремонт прямолинейных фрамуг, глухих переплетов, оконных створок. Установка дверных и оконных блоков. Сборка и установка декоративных решеток радиаторов. |
| 17. | Электрогазосварщик 1-4 разряд | Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального легковесного и тяжелого лома. Ручная дуговая, плазменная, газовая, автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей. Кислородная и плазменная прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и вертикальном положении сварного шва металлом, а также простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных стационарных и плазморезательных машинах. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. Зачистка швов после сварки и резки. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах. Наплавка простых деталей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках. Подогрев конструкций и деталей при правке. Чтение простых чертежей. Подготовка газовых баллонов к работе. Обслуживание переносных газогенераторов. | Устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, газосварочной и газорезательной аппаратуры, газогенераторов, электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок; правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами; способы и основные приемы прихватки; формы разделки шва под сварку; правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе; виды сварных соединений и типы швов; правила подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах; основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей; допускаемое остаточное давление газа в баллонах; назначение и марки флюсов, применяемых при сварке; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения; характеристику газового пламени; габариты лома по государственному стандарту. | Ремонт аппаратов, сосудов, емкостей из углеродистой стали, работающих без давления – сварки. Сварка, резка труб общего назначения. |
| 18. | Штукатур 2-4 разряд | Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах. Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки. | Свойства основных материалов и готовых растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и способы приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик для крепления сухой штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов. | Улучшенное оштукатуривание вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной штукатурки. Оштукатуривание откосов, заглушин и отливов. Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия. |
| 19. | Электромонтер 2-4 разряд | Выявление дефектов, определение объема и производство работ по ремонту обмоток и изоляции силовых трансформаторов напряжением 500 кВ и выше, пусковых и токоограничивающих реакторов с воздушным и масляным охлаждением. Изготовление по чертежам и расчетным запискам обмоток и изоляции сложных конструкций и обмоток с многопараллельными ветвями проводников, с регулировкой напряжения под нагрузкой. Обмоточные и изолировочные работы при частичной перемотке обмоток электрических машин всех мощностей и напряжений по всем классам обмоток. Ремонт обмоток и изоляции турбогенераторов со всеми видами искусственного охлаждения обмоток и активной стали. | Конструкции обмоток и изоляции силовых, измерительных, испытательных и других трансформаторов специального назначения и электрических машин постоянного и переменного тока любой мощности; причины старения изоляции; чтение чертежей, схем и расчетных записок на обмотки, применяемые в трансформаторах и электрических машинах; исполнение изоляции по классам; приемы работ и последовательность операций при ремонте обмоток и изоляции с частичной или полной перемоткой обмоток и катушек. | Перетяжка отвисшей внутренней электропроводки и установка дополнительных креплений с заменой установочной арматуры в лестничных клетках, чердаках и служебных помещениях. Замена отдельных участков электропроводки до ввода в квартиры. Снятие и восстановление электропроводки при выполнении штукатурных работ. Мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитов и коробок. Проверка заземления оболочки электрокабеля. Проверка целостности изоляторов, замена при необходимости новыми. |